## Slide 1: AI 芯片
ZOMI
矩阵运算&比特位
— AI 计算体系

## Slide 2
Talk Overview
AI 计算体系
  深度学习计算模式
  计算体系与矩阵运算
AI 芯片基础
  通用处理器 CPU
  从数据看 CPU 计算
  通用图形处理器 GPU
  AI专用处理器 NPU/TPU
  计算体系架构的黄金10年

## Slide 3
Talk Overview
AI 计算体系与矩阵运算
  Key Metrics – AI芯片关键指标
  Matrix Multiplication – 矩阵运算
  Bit Width – 比特位数
  Specialized Hardware – 专用硬件

## Slide 4: Matrix Multiplication 矩阵运算

## Slide 5: 从卷积 Conv 到矩阵乘 MM
通过数据重排，完成 Im2col 的操作之后会得到一个输入矩阵，卷积的 Weights 也可以转换为一个矩阵，卷积的计算就可以转换为两个矩阵相乘的求解，得到最终的卷积计算结果。

## Slide 6: 从卷积 Conv 到矩阵乘 MM
在计算 小块时，传统的方法是在 K 维度上拆分，在一次计算 Kernel 处理中，仅计算 K 维的局部。那么在每次计算 Kernel 的处理中，都会发生对输出的加载和存储。

## Slide 7: 从卷积 Conv 到矩阵乘 MM
Convolution
Matrix Multiply

## Slide 8: 矩阵乘分块 Tiling
根据 Cache 大小来对矩阵进行分块 Tiling，最大程度重用数据和利用空间换时间
Step 1
Step 2
+

## Slide 9: CPU/GPU 支持矩阵乘的库
实现逻辑：
  Lib 感知相乘矩阵的 Shape
  选择最优的 Kernel 实现来执行
实现方法：
  Loop 循环优化 (Loop tiling)
  多级缓存 (memory hierarchy)
现有库：Matrix Multiplication (GEMM)
  CPU: OpenBLAS, Intel MKL, etc.
  GPU: cuBLAS, cuDNN, etc.

## Slide 10: CPU/GPU 支持矩阵乘的库

## Slide 11: 卷积代替算法
Fast Fourier Transform [mathieu, ICLR 2014]
  Pro：计算量从 to
  Con：增加内存存储空间
Strassen [Cong, ICANN 2014]
  Pro：计算量从 to
  Con：数值稳定性问题
Winograd [Lavin, CVPR 2016]
  Pro：3x3等小矩阵由2.X倍加速
  Con：额外辅助矩阵，辅助矩阵依赖于卷积核大小

## Slide 12: 减少指令开销
每个指令执行更多的 MACs 计算
  CPU：SIMD / Vector 指令
  GPU：SIMT / Tensor 指令
  NPU：SIMD / Tensor 、 Vector 指令
在不增加内存带宽的前提下，单时钟周期内执行更多的 MACs 计算
  支持低比特计算 (e.g., 512bits per cycle, perform 64 8-bit MACs vs 16 32-bit MACs)

## Slide 13: 减少指令开销
在不增加内存带宽的前提下，单时钟周期内执行更多的 MACs 计算
  支持低比特计算 (e.g., 512bits per cycle, perform 64 8-bit MACs vs 16 32-bit MACs)

## Slide 14: 对于矩阵运算 计算体系思考 I
软件 Software
  减少没有必要的 MACs：使用其他代替算法
  增加 PE 利用率：对kernel实现进行Loop优化和Memory优化

## Slide 15: 对于矩阵运算 计算体系思考 II
硬件 Hardware
  减少每次 MAC 计算的时间
    增加 PE 单元计算能力
  增加 MACs 并行计算能力
    增加片内 PE 数量
    支持低bits数PE计算
  增加 PE 利用率
    增加片内 Cache
    额外的内存带宽

## Slide 16
Notes: 16