## Slide 1
ZOMI
AI计算体系总结
AI 芯片
— AI 计算体系

## Slide 2
Talk Overview
AI 计算体系
  深度学习计算模式
  计算体系与矩阵运算
AI 芯片基础
  通用处理器 CPU
  从数据看 CPU 计算
  通用图形处理器 GPU
  AI专用处理器 NPU/TPU
  计算体系架构的黄金10年

## Slide 3
Talk Overview
深度学习计算模式
  The History – AI 的发展和范式
  Models Architecture – 经典模型结构
  Quantization and Pruning – 模型量化与剪枝
  Efficient Models – 轻量化网络模型
  Models Parallel – 大模型分布式并行

## Slide 4: AI 三大范式流程

## Slide 5: 经典网络模型
Models getting larger and deeper
Metrics | LeNet-5 | AlexNet | VGG16 | GoogleNet | ResNet50 | EfficientNet-B4
Top-5 error(ImageNet) | n/a | 16.4 | 7.4 | 6.7 | 5.3 | 3.7
Input Size | 28x28 | 227x227 | 224x224 | 224x224 | 224x224 | 380x380
# Conv Layer | 2 | 5 | 16 | 21 | 49 | 96
# of Weights | 2.6k | 2.3M | 14.7M | 6.0M | 23.5M | 14M
# of MACs | 283k | 666M | 15.3G | 1.43G | 3.86G | 4.4G
# FC Layers | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 65
# of Weights | 58k | 58.6M | 124M | 1M | 2M | 4.9M
# of MACs | 58k | 58.6M | 124M | 1M | 2M | 4.8M
Total Weights | 60k | 61M | 138M | 7M | 25.5M | 19M
Total MACs | 341k | 724M | 15.5G | 1.43G | 3.9G | 4.4G
Reference | Lecun,1998 | Krizhevsky,2012 | Simonyan,2015 | Szegedy,2015 | He,2016 | Tan,2019

## Slide 6: 量化压缩 vs 网络剪枝
模型量化是指通过减少权重表示或激活所需的比特数来压缩模型。
网络剪枝研究模型权重中的冗余， 并尝试删除/修剪冗余和非关键的权重。

## Slide 7: AI 计算模式思考
需要支持神经网络模型的计算逻辑
  权重数据共享
  需要支持激Vector计算
能够支持高维的张量存储与计算
  内存 Mem 地址随机/自动索引
  大 Channel 和 大 Feature Map 高效加载
支持常用神经网络模型结构
  Conv、MatMul、Transformer等高效矩阵乘
  快速应对新的 AI 算法与结构
提供不同的 bit 位数
  对于低比特量化相关的研究落地提供bits
  在 M-bits/E-bits 之间权衡 （如 TF32/BF16）
利用硬件提供稀疏计算
  硬件上减少 0 值的重复计算
  减少对内存需求，稀疏化网络模型结构

## Slide 8
Talk Overview
深度学习计算模式
  The History – AI 的发展和范式
  Models Architecture – 经典模型结构
  Quantization and Pruning – 模型量化与剪枝
  Efficient Models – 轻量化网络模型
  Models Parallel – 大模型分布式并行

## Slide 9: 经典的轻量级模型
SqueezeNet 系列（2016）
ShuffleNet 系列（2017）
MobileNet 系列（2017）
ESPnet 系列（2018）
FBNet系列（2018）
EfficientNet 系列（2019）
GhostNet 系列（2019）
MobileViT （2021）
Mobile-Former（2021）
EfficientFormer（2022）
CNN 系列
Transformer 系列

## Slide 10: Megatron-LM 语言大模型
Narayanan, Deepak, et al. "Efficient large-scale language model training on gpu clusters using megatron-lm." Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis. 2021.

## Slide 11: AI 计算模式思考 Summary
网络模型结构支持 Architecture
  支持高维的张量存储与计算
  神经网络模型的计算逻辑
模型压缩(剪枝&量化) Model Compress
  提供不同的 bit 位数
  利用硬件提供稀疏计算
轻量化网络模型 Model Slim
  复杂卷积计算（小型卷积核，e.g. 1x1 Conv）
  复用卷积核内存信息（Reuse Convolution）
大模型分布式并行 Foundation Model
  大内存容量、高速互联带宽
  专用大模型DSA IP模块，提供低比特快速计算

## Slide 12
Talk Overview
AI 计算体系与矩阵运算
  Key Metrics – AI芯片关键指标
  Bit Width – 比特位数
  Matrix Multiplication – 矩阵运算
  Specialized Hardware – 专用硬件

## Slide 13: 计算性能仿真
https://arxiv.org/abs/1807.07928
Operational intensity(ops/byte)
MAC/Cycle
Peak
Performance
Number of PEs (Theoretical Peak Performance)
Bandwidth(BW)
Bounded
Compute
Bounded
BW to PEs
MAC/data
Performance(ops/sec)
optimal

## Slide 14: Key Metrics 与计算体系思考 I
精度 Accuracy
  能够处理各类型的无规则数据 >> 异构平台
  能够应对复杂网络模型结构 >> 计算冗余性
吞吐量 Throughout
  除了峰值算力，看 PE 的平均利用率 >> 负载均衡
  SOTA网络模型的运行时间 >> MLPerf
时延 Latency
  通信时延对 MACs 的影响 >> 优化带宽
  Batch Size 大小与内存大小 >> 多级缓存设计

## Slide 15: Key Metrics 与计算体系思考 II
能耗 Energy
  执行SOTA网络模型时候 Ops/W >> 部署场景
  内存读写功耗 (e.g., DRAM) >> 降低能耗
系统价格 System Cost
  片内多级缓存 Cache 大小 >> 内存设计
  PE 数量、芯片大小、纳米制程 >> 电路设计
易用性 Flexibility
  对主流AI框架支持度 (PyTorch) >> 软件栈

## Slide 16
Talk Overview
AI 计算体系与矩阵运算
  Key Metrics – AI芯片关键指标
  Bit Width – 比特位数
  Matrix Multiplication – 矩阵运算
  Specialized Hardware – 专用硬件

## Slide 17: 从卷积 Conv 到矩阵乘 MM
通过数据重排，完成 Im2col 的操作之后会得到一个输入矩阵，卷积的 Weights 也可以转换为一个矩阵，卷积的计算就可以转换为两个矩阵相乘的求解，得到最终的卷积计算结果。

## Slide 18: 从卷积 Conv 到矩阵乘 MM
Convolution
Matrix Multiply

## Slide 19: 对于矩阵运算 计算体系思考 I
软件 Software
  减少没有必要的 MACs
    使用其他代替算法
  增加 PE 利用率
    对kernel实现进行Loop优化
    对kernel实现进行Memory优化
硬件 Hardware
  减少每次 MAC 计算的时间
    增加 PE 单元计算能力
  增加 MACs 并行计算能力
    增加片内 PE 数量
    支持低bits数PE计算
  增加 PE 利用率
    增加片内 Cache
    额外的内存带宽

## Slide 20
Talk Overview
AI 计算体系与矩阵运算
  Key Metrics – AI芯片关键指标
  Bit Width – 比特位数
  Matrix Multiplication – 矩阵运算
  Specialized Hardware – 专用硬件

## Slide 21: 什么决定比特位宽 Bit Width ?
Range
Number of unique values Precision
  e.g., M-bits to represent values
Dynamic range of values
  e.g., E-bits to scale value by
Signed or unsigned values
  e.g., signed requires one extra bit(S)
总比特数： S+E+M

## Slide 22: AI 芯片设计的思考
对精度的影响 Impact on Accuracy
  需要考虑不同数据集（NLP/CV）、不同任务
  不同网络模型之间的差异进行测评 （e.g., classification > detection）
训练和推理的数据位宽
  32bit float 可以作为弱基线；
  对于训练使用 FP16、BF16、TF32；
  推理 CV 任务以 int8 为主，NLP 以 FP16为主，大模型 int8/FP16 混合；
权衡硬件的成本开销
  支持额外的数据位宽需要引入更多的电路
  新增多少额外的数据位宽合适？

## Slide 23: Summary
整体看看 AI or 深度学习计算模式：经典模型结构和轻量化模型结构、模型量化和剪枝到大模型分布式并行，从而理解“计算”需要什么。
通过AI芯片关键指标，了解一块AI芯片要更好的支持“计算”，需要关注那些重点工作；从而引出峰值算力和带宽之间的关系。
最后通过深度学习的计算核心“矩阵乘”来看对“计算”的实际需求和情况，为了提升计算性能、降低功耗和满足训练推理不同场景应用，对“计算”引入 TF32/BF16 等复杂多样的比特位宽。

## Slide 24
Notes: 24