## Slide 1: AI 芯片
ZOMI
通用处理器 CPU
— AI 芯片基础

## Slide 2
Talk Overview
AI 计算体系
  深度学习计算模式
  计算体系与矩阵运算
AI 芯片基础
  通用处理器 CPU
  从数据看 CPU 计算
  通用图形处理器 GPU
  AI专用处理器 NPU/TPU
  计算体系架构的黄金10年

## Slide 3
Talk Overview
通用处理器 CPU
  The History – CPU 发展历史和组成
  Parallel Architecture – CPU 并行处理架构
  RoadMap of AI Chip – ISA指令集架构
  Application – CPU的应用场景

## Slide 4: CPU 发展历史和组成

## Slide 5: CPU 发展历史
ENIAC：(Electronic Numerical Integrator And Calculator，电子数字积分计算机）世界上第一台真正意义上的计算机，于1946年在美国宾夕法尼亚大学投入运行，采用十进制进行数据存储。ENIAC的发明，奠定了电子计算机的发展基础，开辟了信息时代的新纪元，是人类第三次产业革命开始的标志，具有重要的历史意义。

## Slide 6: CPU 发展历史
EDVAC：（Electronic Discrete Variable Automatic Computer，电子离散变量自动计算机）。世界上首次提出的第一台采用二进制的冯·诺依曼计算机，由运算器、控制器、存储器、输入和输出设备5部分组成。1945年3月由冯·诺伊曼本人与莫奇利、埃克特等提出，1951年最终完成。

## Slide 7: CPU 发展历史

## Slide 8: CPU 发展历史

## Slide 9: CPU 发展历史

## Slide 10: CPU 发展历史

## Slide 11: CPU 发展历史

## Slide 12: CPU 主要组成
从彼时至今，无论CPU的具体实现怎么变、晶体管数量翻多少番，它的构成始终由运算器、控制器和寄存器这三大部分组成。

## Slide 13: CPU 主要组成
从彼时至今，无论CPU的具体实现怎么变、晶体管数量翻多少番，它的构成始终由运算器、控制器和寄存器这三大部分组成。

## Slide 14: CPU 主要组成
运算器：也叫算术逻辑单元（ALU），负责算术运算和逻辑运算。

## Slide 15: CPU 主要组成
寄存器：分为指令寄存器和数据寄存器，负责暂存指令、ALU所需操作数、ALU算出结果等。
Reg. Symbol | No. of Bits | Register | Function
DR | 16 | Data Register | Hold operand
AR | 12 | Address Register | Hold address for Mem
AC | 16 | Accumulator | Processor register
IR | 16 | Instruction Register | Hold instruction code
PC | 12 | Program Counter | Hold address of instruct
TR | 16 | Temp Register | Hold temp data
INPR | 8 | Input Register | Holds input char
OUTR | 8 | Output Register | Holds output char

## Slide 16: CPU 主要组成
控制器：负责调度工作，包括对要执行的指令进行译码、从内存中调取数据给寄存器、向运算器和寄存器发出具体操作指令等。

## Slide 17: CPU 工作流程
主要分为4步：1）从内存提取指令；2）解码；3）执行；4）写回。

## Slide 18: 冯·诺依曼架构
CPU三大组成的各自分工，控制器和寄存器负责的工作最多、要存的数据最多的两部分。

## Slide 19: 冯·诺依曼架构
CPU三大组成的各自分工，控制器和寄存器负责的工作最多、要存的数据最多的两部分。

## Slide 20: CPU 架构图
CPU主要擅长是逻辑控制，而非计算。

## Slide 21: 现代 CPU 架构图

## Slide 22: 约束与限制
实质上ALU模块(逻辑运算单元)是用来完成数据计算，其他各个模块的存在都是为了保证指令能够一条接一条的有序执行。这种通用性结构对于传统的编程计算模式非常适合，同时可以通过提升CPU主频(提升单位时间内执行指令的条数)来提升计算速度。
但是，依照冯·诺依曼架构针对指令的“顺序执行”的原则，CPU 只能执行完一条指令再来下一条，计算能力进一步受限。

## Slide 23: Parallel Processing 并行处理架构

## Slide 24: 并行处理硬件架构
单指令流单数流（SISD）系统。
单指令流多数据流（SIMD）系统。
多指令流单数据流（MISD）系统。
多指令流多数据流（MIMD）系统。

## Slide 25: 并行计算处理硬件架构（I） ： SISD 系统
每个指令部件每次仅译码一条指令，而且在执行时仅为操作部件提供一份数据
串行计算，硬件不支持并行计算；在时钟周期内，CPU只能处理一个数据流。

## Slide 26: 并行计算处理硬件架构（II）：SIMD 系统
一个控制器控制多个处理器，同时对一组数据中每一个分别执行相同操作
SIMD主要执行向量、矩阵等数组运算，处理单元数目固定，适用于科学计算
特点是处理单元数量很多， 但处理单元速度受计算机通讯带宽传递速率的限制

## Slide 27: 并行计算处理硬件架构（I）：MISD 系统
多指令流单数据流机器，采用多个指令流来处理单个数据流
作为理论模型出现，没有投入到实际应用之中

## Slide 28: 并行计算处理硬件架构（III）： MIMD 系统
在多个数据集上执行多个指令的多处理器机器
共享内存 MIMD 和分布式内存

## Slide 29: 并行计算处理硬件架构（III）： MIMD 系统
在多个数据集上执行多个指令的多处理器机器
共享内存 MIMD 和分布式内存 MIMD
共享内存 MIMD
分布式内存 MIMD

## Slide 30: 并行计算处理硬件架构（IV）： SIMT 系统
单指令多线程，有效地管理和执行多个单线程，允许一条指令的多数据分开寻址
无需开发者把数据凑成合适的矢量长度，并且SIMT允许每个线程有不同的分支
条件跳转会根据输入数据不同在不同的线程中有不同表现

## Slide 31: 引用
Processor Architecture Design Practices: survey & Issues

## Slide 32
Notes: 32