## Slide 1: AI 芯片
ZOMI
AI专用处理器
— AI 芯片基础

## Slide 2
Talk Overview
AI 计算体系
  深度学习计算模式
  计算体系与矩阵运算
AI 芯片基础
  通用处理器 CPU
  从数据看 CPU 计算
  通用图形处理器 GPU
  AI专用处理器 NPU/TPU
  计算体系架构的黄金10年

## Slide 3
Talk Overview
AI 计算体系
  深度学习计算模式
  计算体系与矩阵运算
AI 芯片基础
  通用处理器 CPU
  从数据看 CPU 计算
  通用图形处理器 GPU
  AI专用处理器 NPU/TPU
  计算体系架构的黄金10年
华为昇腾 NPU
  达芬奇架构
  昇腾AI处理器
谷歌 TPU
  TPU 核心脉动阵列
  TPU 系列架构
特斯拉 DOJO
  DOJO 架构
国内外其他AI芯片
  AI芯片的思考

## Slide 4
Talk Overview
AI专用处理器
  What is AI Chip - 什么是AI芯片
  Task and Development - AI 芯片任务和部署
  RoadMap of AI Chip - AI 芯片技术路线
  Application scenario - AI芯片应用场景

## Slide 5: What is AI Chip 什么是AI芯片

## Slide 6: AI 芯片：定义
DSA：特定领域的体系结构，通常被称为加速器，因为与在通用 CPU 上执行整个应用程序相比，它们可以加速某些应用程序。
好处：DSA 可以实现更好的性能，因为它们更贴近应用的实际需求；DSA 例子，包括图形加速单元（即GPU），用于深度学习的神经网络处理器（NPU/TPU），以及软件定义处理器（SDN）。

## Slide 7: AI 芯片：定义
DSA：特定领域的体系结构，通常被称为加速器，因为与在通用 CPU 上执行整个应用程序相比，它们可以加速某些应用程序。
AI 芯片：AI 加速器或计算卡，专门用于加速 AI 应用中的大量计算任务的模块。AI 芯片是用于运行 AI 算法的专用处理器，与传统芯片（如CPU）的区别在于专用性或通用性的侧重上。

## Slide 9: AI Chip vs CPU and GPU
AI 芯片：AI 加速器或计算卡，专门用于加速 AI 应用中的大量计算任务的模块。AI 芯片是用于运行 AI 算法的专用处理器，与传统芯片（如CPU）的区别在于专用性或通用性的侧重上。

## Slide 10: Task & Development AI 芯片任务和部署

## Slide 11: AI 芯片任务：训练 与 推理
训练：合适的模型结构以及损失函数和优化算法，将数据集以 mini-batch 反复进行前向计算并计算损失，反向计算梯度利用优化函数来更新模型，使得损失函数最小。
推理：训练好的模型结构和参数基础上，一次前向传播得到模型输出过程。最终目标是将训练好的模型部署生产环境中。

## Slide 12: AI 芯片任务：训练 与 推理
训练：合适的模型结构以及损失函数和优化算法，将数据集以 mini-batch 反复进行前向计算并计算损失，反向计算梯度利用优化函数来更新模型，使得损失函数最小。
推理：训练好的模型结构和参数基础上，一次前向传播得到模型输出过程。最终目标是将训练好的模型部署生产环境中。

## Slide 13: 训练芯片

## Slide 14: 推理芯片

## Slide 15: AI 芯片部署方式：云、边、端
1
2
3
4
5

## Slide 16: RoadMap AI 芯片技术路线

## Slide 17: AI 芯片技术路线
作为加速应用的AI芯片，主要的技术路线有三种：GPU、FPGA、ASIC。
 | GPU | FPGA | ASIC
定制化程度 | 通用 | 半定制化 | 定制化
灵活性 | 好 | 好 | 不好
成本 | 高 | 较高 | 低
编程语言 | CUDA/OpenCL | Verilog/VHDL，OpenCL/HLS | /
功耗 | 高 | 较高 | 较高
优点 | 峰值计算能力强，产品成熟 | 平均性能较高，功耗较低，灵活性强 | 专用性能强，功耗较低
缺点 | 整体算力利用率低，功耗高 | 量产单价高，峰值算力低，上层软件构筑难 | 上层软件构筑难，针对具体应用，泛化性差
应用场景 | 云端训练、云端推理 | 云端推理、终端推理 | 云端训练与推理、终端推理

## Slide 18: GPU
图形处理器 GPU（Graphics Processing Unit）：由大量计算核心组成的大规模并行计算架构，专为同时处理多重任务而设计。
GPU 专门处理图像计算，包括图像显示、三维渲染等图像并行计算算法，这些算法与深度学习的算法还是有比较大的区别。GPU 非常适合做并行计算，因此可以用来进行 AI 加速。
GPU 因矩阵计算和并行计算优势，最早在数据中心被用于 AI 计算。由于 GPU 采用并行架构，超过 80% 为运算单元，具备较高性能运算速度。相比较下，CPU 仅有20%为运算单元，更多的是逻辑单元，因此CPU擅长逻辑控制与串行运算，而GPU擅长大规模并行运算。

## Slide 19: GPU
GPU（Graphics Processing Unit），图形处理器

## Slide 20: FPGA
FPGA（Field-Programmable Gate Array），现场可编程门阵列。作为专用集成电路领域中的一种半定制电路出现。FPGA利用门电路直接运算，速度快，而用户可以自由定义这些门电路和存储器之间的布线，改变执行方案，以期得到最佳效果。
FPGA可以采用OpenCL等更高效的编程语言，降低了硬件编程的难度，还可以集成重要的控制功能，整合系统模块，提高了应用的灵活性，与GPU相比，FPGA具备更强的平均计算能力和更低的功耗。
FPGA适用于多指令，单数据流的分析，与GPU相反，因此常用于推理阶段。FPGA是用硬件实现软件算法，因此在实现复杂算法方面有一定的难度，缺点是价格比较高。

## Slide 21: FPGA
FPGA（Field-Programmable Gate Array），即现场可编程门阵列。

## Slide 22: ASIC
ASIC（Application Specific Integrated Circuits），即专用集成电路，是一种为专用目的设计，面向特定用户需求的定制芯片，在大规模量产的情况下具备性能更强、体积更小、功耗更低、成本更低、可靠性更髙等优点。
ASIC与GPU和FPGA不同，GPU和FPGA除了是一种技术路线之外，还是实实在在的确定产品，而ASIC就是一种技术路线或者方案，其呈现出的最终形态与功能也是多种多样。

## Slide 23: ASIC
ASIC（Application Specific Integrated Circuits），即专用集成电路。

## Slide 24: Application scenario AI芯片应用场景

## Slide 25: 芯片场景
AI 计算中心
自动驾驶
IOT AI应用
安防应用

## Slide 26: 芯片场景

## Slide 27: 芯片场景

## Slide 28: 芯片场景总结
Int8 是嵌入式、自主和数据中心推理应用的默认数值精度。对于大多数AI/ML应用程序，int8 精度够用了。但是优部分加速器仍然使用 fp16/bf16进行训练或者推理。
在数据中心领域，密度变得非常拥挤。在过去的几年里，NVIDIA、Huawei、Google等头部厂商都相续发布了对应AI计算中心的AI训练加速器。在计算中心中，为了突破互联带宽 PCIe v4 300W的功率限制，PCIe v5备受期待。
各大厂商针对训练芯片发布了令人印象深刻的性能数据，而且这些公司还宣布了高度可扩展的互联技术，可以将数千张卡片连接在一起。这对于像 Cerebras、GraphCore、Groq、Tesla Dojo的数据流加速器尤其重要，这些加速器是显式/静态编程，或者是路由到计算硬件上的。互联技术使这些加速器能够适应像 ChatGPT 这样的千亿参数大的模型。

## Slide 29: IOT AI应用
从2017年开始，苹果、华为海思、高通、联发科等主要芯片厂商相继发布支持AI加速功能的新一代芯片，AI芯片逐渐向中端产品渗透。AI 应用和 AI 部署也将会呈现更多的结合性态。

## Slide 30: IOT AI应用
从2017年开始，苹果、华为海思、高通、联发科等主要芯片厂商相继发布支持AI加速功能的新一代芯片，AI芯片逐渐向中端产品渗透。AI 应用和 AI 部署也将会呈现更多的结合性态。

## Slide 31: IOT AI应用

## Slide 32
Talk Overview
AI 计算体系
  深度学习计算模式
  计算体系与矩阵运算
AI 芯片基础
  通用处理器 CPU
  从数据看 CPU 计算
  通用图形处理器 GPU
  AI专用处理器 NPU/TPU
  计算体系架构的黄金10年
华为昇腾 NPU
  达芬奇架构
  昇腾AI处理器
谷歌 TPU
  TPU 核心脉动阵列
  TPU 系列架构
特斯拉 DOJO
  DOJO 架构
国内外其他AI芯片
  AI芯片的思考

## Slide 33: Reference
https://caiwuchu.seu.edu.cn/
https://coqube.com/fpga-design-flow/

## Slide 34
Notes: 34