## Slide 1
ZOMI
大模型-AI集群 (存)
存算架构的思考

## Slide 2: 大模型业务全流程
集群算力准备
1. AI 集群建设
计算、存储、网络
AI 集群机房建设
AI 集群上线与运维
数据 & 模型算法
2. 数据处理
3. 模型算法
开源
数据
数据
预处理
向量
数据库
LLM模型
架构
多模态
一切皆Tokens
模型训练 & 微调
4. 模型训练
混合精度
训练集群稳定性
6. 模型微调
全参微调
低参微调
指令微调
梯度检查
梯度累积
5. 分布式并行
…
模型验证 & 推理部署
7. 模型验证
8. 推理与智能体
下游
任务
测评
标准
bench
mark
量化
压缩
推理
加速
9. Agent
智能体

## Slide 3: 关于本内容
内容背景
  AI 集群 + 大模型
具体内容
  数据存储现状和场景：存储软件类型、存储硬件类型的发展
  大模型对存储的挑战：存储性能指标、存储遇到大模型挑战与新机会点
  大模型训练CKPT优化：大模型训练过程、CKPT过程分解、CKPT优化
  大模型时代对存储的思考：什么样的存储架构才是AI大模型时代的选择？

## Slide 4
1. 大模型存储
思考

## Slide 5: 大模型全流程
大模型全流程：数据获取、数据处理、模型训练、模型微调、模型评估、模型部署
全流程每个阶段都涉及数据的存储与访问，各阶段的数据也需要协同

## Slide 6: 观点 I
宏观上走向存算一体，走向近存加速；微观上会走向存算分离架构。

## Slide 7: 近存计算的好处
减少数据在片内和片外的流动搬运，所带来的性能开销，减少时延；
从而降低能耗，是系统架构发展的本质要求所驱动。

## Slide 8: 存算分离的好处
  计算算力和存储能力能够根据自身业务动态 Scale，更容易扩展；
  计算、存储和网络关键指标不同，计算重吞吐，存储重稳定性，网络重时延；
  系统复杂度不同，存储对于系统复杂度容错率低，高可用度要求严苛；
  NVIDIA H100 本质上属于存算分离架构，逻辑上把节点的内存和显存结合一起，通过 NVLink 高速访问。

## Slide 9: NVIDIA GH200

## Slide 10
2. 小结与回顾

## Slide 11: 大模型 & 存储技术架构
存储
技术
架构
硬件介质
机械硬盘
固态硬盘
光盘
磁带
存储架构
分布式存储
集中式存储
连接方式
DAS
NAS
SAN
大模型训练
训练数据
CheckPoint
多级存储
大模型&应用
AI Agent智能体
多模态大模型
LLAMA等LLM
存储对象
存储协议
对象存储
块存储
文件存储
其他
NFS
HDFS
NVMe
SCSI
Tensor
Vector
Table

## Slide 12: 存储硬件介质的组织层次
容量更小
速度更快
价格更高
容量更大
速度更慢
价格更低

## Slide 13: 存储硬件介质的分类
存储介质
磁盘存储
光学存储
半导体存储
易失性存储器
Volatile Memory
非易失性存储器
None-volatile Memory
动态随机存储 DRAM
静态随机存储 SRAM
Mask ROM
PROM（EPROM/EEPROM）
Flash Memory
NAND Flash
NOR Flash

## Slide 14: 存储连接方式的DAS、SAN、NAS 关系
DAS 存储一般应用在中小企业，与计算机采用直连方式，NAS 存储则通过以太网添加到计算机上，SAN 存储则使用 FC 接口，提供性能更加的存储。NAS 与 NAS 主要区别体现在操作系统所在=位置。

## Slide 15: 存储连接方式的分类
集群存储
连接方式
封闭系统存储
开发系统存储
内置存储
外挂存储
Direct-Attached Storage
直连式存储（DAS）
Fabric-Attached Storage
网络存储（FAS）
Network-Attached Storage网络接入存储（NAS）
Storage Area Network
存储区域网络（SAN）
Direct-Attached Storage
直连式存储（DAS）

## Slide 16: 存储对象和存储协议
三者分别提供不同层级、不同粒度的存储方式，是一个逐层递增关系；
块存储是字节级存储，文件存储增加了文件层级语义，对象存储封装了对象语义，屏蔽底层细节。

## Slide 17: 大模型对存储的需求和挑战
海量数据、持续更新
快速开发、断点保存、多级聚合
高频执行、快速部署
关键词
业务场景
数据存储和处理
模型开发的训练和微调
模型推理和智能体
数据采集和导入
MLOPS 实验管理、交互式开发
Checkpoint 模型部署
数据清洗、转换、标注
训练数据共享和导出
训练数据归档和存储
效果评估、数据集读取和加载
Checkpoint 保存和加载
Checkpoint 聚合与分发
实际数据调度
存储需求
跨数据协议、对象支持
高吞吐、大容量
训练数据集高读写性能
训练数据集预读取、客户端缓存
Checkpoint稳定高效写、加载耗时少
高并发、高吞吐、高效率

## Slide 18: 大模型在存储的优化手段
1）大模型训练过程语料数据持续更新，2）训练数据在不同数据预处理流程中频繁流动。有必要针对非结构化和半结构化数据提供专用存储系统，例如数据湖。

## Slide 19: 训练 Checkpoint 优化方案
优化思路 | 优化路径 | 成熟度
将CKPT模型数据存放在数据湖 | save() and/or load() | *****
CKPT的save过程从同步到异步 | save() | **
CKPT流式分块存储 | save() | **
多文件加速聚合 | save() and/or load() | ****
本地内存缓存，同步写内存 | save() and/or load() | ****
数据拷贝过程使用零拷贝 | save() and/or load() |