## Slide 1
ZOMI
片内互联
大模型系列 – 集合通信

## Slide 2: 大模型业务全流程
集群算力准备
1. AI 集群建设
计算、存储、网络
AI 集群机房建设
AI 集群上线与运维
数据 & 模型算法
2. 数据处理
3. 模型算法
开源
数据
数据
预处理
向量
数据库
LLM模型
架构
多模态
一切皆Tokens
模型训练 & 微调
4. 模型训练
混合精度
训练集群稳定性
6. 模型微调
全参微调
低参微调
指令微调
梯度检查
梯度累积
5. 分布式并行
…
模型验证 & 推理部署
7. 模型验证
8. 推理与智能体
下游
任务
测评
标准
bench
mark
量化
压缩
推理
加速
9. Agent
智能体

## Slide 3: 思维导图 XMind

## Slide 4
Background
01. 集群背景介绍

## Slide 5: 不同 AI 时期对通信的诉求
AI 集群：
  单一化业务，整个 AI 系统只为大模型（LLM、LMM等）或者搜广推服务，几乎没有其他业务的复用性；
  用于超大规模的模型（百/千亿参数量）的训练、推理，L0 基础大模型算法研究的探索；
  训练大模型走极致性能优化路线 vs 虚拟化云服务和 AI 通用算力服务化走性价比路线；
Spectrum-X 以太网
Peak
Performance
NPU
InfiniBand 交换机
NVSwitch + InfiniBand 交换机

## Slide 6: 不同 AI 时期对通信的诉求
CV 模型--进入成熟期
推荐模型--大规模应用
大模型—快速发展期
数据并行，模型参数少，All reduce 为主，参数面规模<4K
Embedding 并行 All2All，参数面规模<4K
PTDES混合并行，集合通信都有使用，参数规模<32K

## Slide 7: 传统组网互联
传统方案中（<2018），GPU 互联采用 PCIe，服务器节点间互联采用以太网 Ethernet。

## Slide 8: 大模型组网互联
大模型数据、参数量极大。服务器不同计算节点间，对超高带宽、超低延迟和超高可靠性的互联技术要求高。

## Slide 9: AI 计算集群互联方式
AI 计算集群互联演变，主要有三大趋势：
  Die 间，多芯粒互联技术和合封技术正加速崛起。
  片间，由 PCIe 向多节点无损网络演进；
  集群间，互联方式从 TCP/IP 向 RDMA 架构转变；
UCIe、CCITA 为代表联盟组织，在积极推进 Chiplet 标准化协议与生态建立与完善
Notes: RDMA 技术有以下几个特点：
CPU Offload：无需CPU干预，应用程序可以访问远程主机内存而不消耗远程主机中的任何CPU。远程主机内存能够被读取而不需要远程主机上的进程（或CPU)参与。远程主机的CPU的缓存(cache)不会被访问的内存内容所填充
Kernel Bypass：RDMA 提供一个专有的 Verbs interface 而不是传统的TCP/IP Socket interface。应用程序可以直接在用户态执行数据传输，不需要在内核态与用户态之间做上下文切换
Zero Copy：每个应用程序都能直接访问集群中的设备的虚拟内存，这意味着应用程序能够直接执行数据传输，在不涉及到网络软件栈的情况下，数据能够被直接发送到缓冲区或者能够直接从缓冲区里接收，而不需要被复制到网络层。

## Slide 10
02. DIE 间互联

## Slide 11: SoC 架构转向 Chiplet 异构
大模型对算力需求持续增长，在工艺发展较慢情况下，为继续提升算力，AI 芯片从传统 SoC 架构转向 Chiplet 异构。除芯粒数量不断增加，为有效发挥片内算力，也引发芯粒间互联挑战。
摩尔定律发展
Chiplet 封装

## Slide 12: SoC 架构转向 Chiplet 异构
基于 Chiplet 架构，创新 Die 间互联技术正加速崛起。UCIe、CCITA等组织积极的为 Chiplet 互联建立统一的接口标准。
UCIe
CCITA

## Slide 13: SoC 架构转向 Chiplet 异构
UCIe Chiplet 标准
苹果 M1 Chiplet 示例

## Slide 14: D2D Interface
随芯片系统变得越来越复杂，不同功能单元（芯粒）产生大量数据流需要专用的互联接口来实现数据的传输和调度。
这种专用互联接口简称为 Die2Die 接口，负责在不同芯粒间传输数据，协调调度数据流，确保芯片系统高效运行。

## Slide 15: IO Die & Base Die
IO Die：专用互联芯粒。IO Die 作为数据传输和调度核心，整合存储单元、Die2Die 接口和多种高速接口，通过自定义算法实现数据流和信息流的分发调度：
  IO Die 通常适用于 2.5D Chiplet 芯片架构。
  e.g. AMD 300I AI 芯片架构包含互联芯颗。
2.5D Device
3D Device

## Slide 16: IO Die & Base Die
Base Die：当芯片性能继续增高，平面维度也很难满足 Die 间互联需求。于是，互联方式逐渐从 2D to 3D 垂直迭代：
  芯片行业开始基于芯粒 3D 堆叠方式，进一步提升芯片算力密度；
  集成 die2die 3D 接口，Cache 等模块，实现更快垂直互联，减少片内存储延迟和功耗。

## Slide 17
小结与思考

## Slide 18: 思考
进程（process）与进程组（group）关系：
  每个进程客观上唯一（一个进程对应一个 Process ID）；
  同一个进程可以属于多个进程组（每个进程在不同进程组中有个各自 Rank ID）；
  一个通信域对于一个 SoC AI 芯片的计算进程会维护一个 Rank；
多 Die 合封后，Rank 和 Group 到底是一个芯片一个 Rank还是一个 Die 一个 Rank？