## Slide 1: AI 芯片
ZOMI
GPU基础概念
— GPU 详解

## Slide 2
Talk Overview
AI 计算体系
  深度学习计算模式
  计算体系与矩阵运算
AI 芯片基础
  通用处理器 CPU
  从数据看 CPU 计算
  通用图形处理器 GPU
  AI专用处理器 NPU/TPU
  计算体系架构的黄金10年
硬件基础
  GPU 工作原理
  GPU AI编程本质
英伟达 GPU 架构
  从 Fermi 到 Hopper 架构
  Tensor Code 和 NVLink 详解
GPU 图形处理流水线
  图形流水线基础
  GPU 逻辑模块划分
  图形处理算法到硬件

## Slide 3
Talk Overview
GPU 图形处理
  GPU 逻辑模块划分
  算法到 GPU 硬件
  GPU 的软件栈
  图形流水线基础
  流水线不可编译单元
  光线跟踪流水线
硬件基础
  GPU 工作原理
  GPU AI编程本质
英伟达 GPU 架构
  GPU基础概念
  从 Fermi 到 Volta 架构
  Turing 到 Hopper 架构
  Tensor Code 和 NVLink 详解

## Slide 4
Talk Overview
GPU 基础概念
  硬件基本概念（SM、SP、CUDA Core）
  CUDA 并行计算平台 + CUDA 线程层次结构
  算力计算 NVIDIA Peak FLOPs

## Slide 5: GPU vs CPU
GPU几乎主要由计算单元ALU组成，仅有少量的控制单元和存储单元。GPU采用了数量众多的计算单元和超长的流水线，但只有非常简单的控制逻辑并省去了Cache。
CPU不仅被Cache占据了大量空间，而且还有有复杂的控制逻辑和诸多优化电路，相比之下计算能力只是CPU很小的一部。

## Slide 6
Architecture
硬件基本概念

## Slide 7: A100 GPU架构图

## Slide 8: A100 GPU架构图

## Slide 9: GPU概念之间的关系
GPC —— 图形处理簇，Graphics Processing Clusters
TPC —— 纹理处理簇，Texture Processing Clusters
SM —— 流多处理器，Stream Multiprocessors
HBM —— 高带宽存储器，High Bandwidth Memory
包含关系为：GPC > TPC > SM > CORE

## Slide 10: SM（Streaming Multiprocessor）
SM：从 G80 提出的概念，中文称流式多处理器，核心组件包括CUDA核心、共享内存、寄存器等。SM包含许多为线程执行数学运算的Core，是 NVIDA 的核心。
在CUDA中的作用：可以并发地执行数百个线程。一个 block 上线程是放在同一个 SM，一个 SM 的有限 Cache 制约了每个 block 的线程数量。

## Slide 11: SM（Streaming Multiprocessor）
 | GP 100
CUDA Core | 64
Register File | 256KB
Shared Memory | 64KB
Active Thread | 2048
Active Block | 32
Active Grid | 8

## Slide 12: SM（Streaming Multiprocessor）
SM：流式多处理器，核心组件包括CUDA核心、共享内存、寄存器等。SM包含许多为线程执行数学运算的Core，是 NVIDA 的核心。。主要包括：
  CUDA Core：向量运行单元 （FP32-FPU、FP64-DPU、INT32-ALU）；
  Tensor Core：张量运算单元（FP16、BF16、INT8、INT4）；
  Special Function Units：特殊函数单元 SFU（超越函数和数学函数，e.g. 反平方根、正余弦等）；
  Warp Scheduler：线程束调度器（XX Thread / clock）；
  Dispatch Unit：指令分发单元（XX Thread / clock）；
  Multi level Cache：多级缓存（L0/L1 Instruction Cache、L1 Data Cache & Shared Memory）；
  Register File：寄存器堆；
  Load/Store：访问存储单元LD/ST（负责数据处理）；

## Slide 13: SP，流处理器 (Stream Processor)
SP：最基本的处理单元，Streaming processor，也称为CUDA core，最后线程具体的指令和任务都是在SP上处理的。GPU进行并行计算，也就是很多个SP同时做处理。
SP的消亡：Fermi 架构后，SP被改称为CUDA Core，通过 CUDA 来控制具体的指令执行。所以对于现在的N卡架构来说，流处理器数量即CUDA Core数量。

## Slide 14: CUDA Core，CUDA 核
CUDA Core的提出：CUDA Core 在 Fermi 架构里提出，是最小的运算执行单元。
在 Fermi 架构中，一个 SM 中包含了有 2 组各 16 个 CUDA Core，每个 CUDA Core 包含了一个整数运算单元 ALU (Integer Arithmetic Logic Unit) 和一个浮点运算单元 FPU (Floating Point Unit) 。

## Slide 15: CUDA Core，CUDA 核
取消 CUDA Core：到了 Volta 架构，CUDA Core 又和 Fermi架构时期发生了变化。从这里开始就没有以前的 CUDA Core 了，而是变成了单独的 FP32 FPU 和 INT32 ALU。
并行执行：因为 FP32:INT32 是 1:1，所以还是很方便把它们合并成原来的 CUDA Core 去称呼。这样做的好处是每个 SM 现在支持 FP32 和 INT32 的并发执行。

## Slide 16: Warp,线程束
Warp： 线程束。逻辑上，所有Thread是并行；但是，从硬件的角度来说，并不是所有的 Thread能够在同一时刻执行，这里就需要Warp的引入。
Warp 是 SM 基本执行单元，一个 Warp 包含32个并行 Thread，这32个 Thread 执行于 SIMT模式。也就是说所有 Thread 以锁步的方式执行同一条指令，但每个 Thread 会使用各自的 Data 执行指令分支。如果在 Warp 中没有32个 Thread 需要工作，那么 Warp 虽然还是作为一个整体运行，但这部分 Thread 是处于非激活状态的。

## Slide 17
CUDA
基本概念

## Slide 18: CUDA（Compute Unified Device Architecture）
2006 年 11 月， 推出了 CUDA，通用并行计算平台和编程模型，用于图形处理单元（GPU）上的通用计算。

## Slide 19: CUDA（Compute Unified Device Architecture）
并行计算架构（Parallel Computing Architecture）和编程模型（Programming Model），编程体系。
基于 LLVM 构建了 CUDA 编译器，方便开发者使用 C 进行开发。
提供了对其它编程语言的支持，如C/C++，Python，Fortran等语言。支持 OpenCL 和 DirectCompute 等应用程序接口。
CUDA Architecture
C/C++
OpenCL
Fortran
Direct
Compute
Application

## Slide 20: CUDA
CUDA 并行编程模型作为一款通用接口，为熟悉 C 等标准编程语言的程序员保持较低的学习曲线。

## Slide 21: CUDA（Compute Unified Device Architecture）
CUDA在软件方面组成：一个CUDA库、一个应用程序编程接口（API）及其运行库(Runtime)、两个较高级别的通用数学库，即 CUFFT 和 CUBLAS。

## Slide 22
CUDA
线程层次结构

## Slide 23: 线程层次结构
网格 Grid 表示所有要执行的任务
网格 Grid 中包含了很多相同线程 Threads 数量的块 Blocks
块 Block 中的线程数独立执行
可以通过本地数据共享
同步交换数据

## Slide 24: 线程层次结构
网格 Grid 表示所有要执行的任务
网格 Grid 中包含了很多相同线程 Threads 数量的块 Blocks
将问题划分为独立线程块，并行解决的子问题
子问题划分为可以由块内线程并行协作解决

## Slide 25: 线程层次结构：核 kernel
主设概念：CUDA引入主机端（host）和设备（device）概念。CUDA 程序中既包含host程序，又包含device程序。
互相通信：host与device之间可以进行通信，这样它们之间可以进行数据拷贝。

## Slide 26: 线程层次结构：核 kernel
CUDA 执行流程中最重要的一个过程是调用CUDA的核函数来执行并行计算，kernel是CUDA中一个重要的概念。
在 CUDA 程序构架中，Host 代码部分在CPU上执行，是普通C代码；当遇到数据并行处理的部分，CUDA 就会将程序编译成GPU能执行的程序，并传送到GPU，这个程序在CUDA里称做核（kernel）。
Device 代码部分在 GPU 上执行，此代码部分在 kernel 上编写（.cu文件）。kernel 用 __global__ 符号声明，在调用时需要用 <<<grid, block>>> 来指定kernel要执行及结构。

## Slide 27: 线程层次结构：核 kernel

## Slide 28: 线程层次结构 I：网格 grid
kernel 在 device 上执行时，实际上是启动很多线程，一个 kernel 所启动的所有线程称为一个网格（grid）
同一个网格上的线程共享相同的全局内存空间。grid是线程结构的第一层次。

## Slide 29: 线程层次结构 II：线程块 Block
Grid 分为多个线程块（block），一个 block 里面包含很多线程。
Block 间并行执行，并且无法通信，也没有执行顺序。
每个 block 包含共享内存（Shared Memory），可以里面的 Thread 共享。

## Slide 30: 线程层次结构 III：线程 thread
CUDA 并行程序，实际上会被多个 threads 来执行；
多个 threads 会被群组成一个线程 block；
同一个 block 中 threads 可以同步，也可以通过 shared memory 通信。

## Slide 31: 回到硬件：Wrap
Wrap：GPU 执行程序时的调度单位，SM的基本执行单元。
Warp 包含 32 个线程的集合，这个线程集合被“编织在一起”并且“步调一致”的形式执行。
同一个 Warp 中的每个线程都将以不同数据资源执行相同的指令，这就是所谓 SIMT 架构(Single-Instruction, Multiple-Thread，单指令多线程)。

## Slide 32: CUDA 跟 NVIDIA 硬件架构的关系
Block 线程块只在一个 SM 上通过 Wrap 进行调度。
一旦在 SM 上调起了 Block 线程块，就会一直保留到执行完 Kernel。
SM 可以同时保存多个 Block 线程块，快间并行的执行。

## Slide 33
NVIDIA
算力计算

## Slide 34: 峰值算力
GPU 算力跟计算核心个数、核心频率、核心单时钟周期能力三个因素有关。GPU 峰值计算能力，公式如下：
为 GPU 时钟周期内指令执行数 (FLOPS/Cycle)
为 GPU SM 数量 (Cores)
为运行频率 (GHz)

## Slide 35: 峰值算力
A100 中 FP32 Tensor Core 指令吞吐 64 FLOPS/Cycle ，核心运行频率为 1.41GHz ，SM 数量为108 ，那么有： ~ 1.95 TFLOPS

## Slide 36
总结

## Slide 37: GPU概念之间的关系
GPC —— 图形处理簇，Graphics Processing Clusters
TPC —— 纹理处理簇，Texture Processing Clusters
SM —— 流多处理器，Stream Multiprocessors
HBM —— 高带宽存储器，High Bandwidth Memory
包含关系为：GPC > TPC > SM > CORE
SM 中包含 Poly Morph Engine、L1 Cache、Shared Memory、CUDA Core等
CUDA Core 中包含 ALU、FPU、Execution Context、Thread Detach、Command Decode等

## Slide 38: Reference 引用&参考
https://zhuanlan.zhihu.com/p/620257581 大佬们，A100显卡上的tensorcore有自己的私有寄存器
https://old.hotchips.org/wp-content/uploads/hc_archives/hc29/HC29.21-Monday-Pub/HC29.21.10-GPU-Gaming-Pub/HC29.21.132-Volta-Choquette-NVIDIA-Final3.pdf
https://ieeexplore.ieee.org/author/37086370271
https://www.computer.org/csdl/proceedings-article/hcs/2019/08875651/1ehCtCN4SUE
https://resources.nvidia.com/en-us-genomics-ep/ampere-architecture-white-paper
https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-hopper-architecture-in-depth/
https://zhuanlan.zhihu.com/p/231302709
https://www.zhihu.com/zvideo/1367794004235542528
https://www.bilibili.com/read/cv15145865?from=search
https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-programming-guide/index.html?highlight=matrix%20multiply
https://nyu-cds.github.io/python-gpu/02-cuda/
https://zhuanlan.zhihu.com/p/258196004?utm_id=0
https://blog.csdn.net/qq_42059060/article/details/121274184

## Slide 39
Notes: 39