## Slide 1: AI 芯片
ZOMI
Tensor Core
架构演进
— GPU 详解

## Slide 2
Talk Overview
GPU 图形处理
  GPU 逻辑模块划分
  算法到 GPU 硬件
  GPU 的软件栈
  图形流水线基础
  流水线不可编译单元
  光线跟踪流水线
硬件基础
  GPU 工作原理
  GPU AI编程本质
英伟达 GPU 架构
  GPU基础概念
  从 Fermi 到 Volta 架构
  Turing 到 Hopper 架构
  Tensor Code 和 NVLink 详解

## Slide 3
Talk Overview
基本工作原理
  Conv and TC Relationship - 卷积与Tensor Core关系
  TC Basic Principles - Tensor Core的基本原理
  TC Architecture Evolution - Tensor Core架构演进
  深入Tensor Core
  XXX

## Slide 4: NVIDIA GPU架构发展
架构名称 | Volta | Turing | Ampere | Hopper
中文名字 | 伏特 | 图灵 | 安培 | 赫柏
发布时间 | 2017 | 2018 | 2020 | 2022
核心参数 | 80个SM，每个SM包括32个FP64+64 Int32+64 FP32+8个Tensor Cores | 102核心92个SM，SM重新设计，每个SM包含64个Int32+64个FP32+8个Tensor Cores | 108个SM，每个SM包含64个FP32+64个INT32+32个FP64+4个Tensor Cores | 132个SM，每个SM包含128个FP32+64个INT32+64个FP64+4个Tensor Cores
特点&优势 | NVLink2.0，Tensor Cores第一代，支持AI运算 | Tensor Core2.0，RT Core第一代 | Tensor Core3.0，RT Core2.0，NVLink3.0，结构稀疏性矩阵MIG1.0 | Tensor Core4.0，NVlink4.0，结构稀疏性矩阵MIG2.0
纳米制程 | 12nm 211亿晶体管 | 12nm 186亿晶体管 | 7nm 283亿晶体管 | 4nm 800亿晶体管
代表型号 | V100 TiTan V | T4，2080TI RTX 5000 | A100 A30系列 | H100

## Slide 5: Tensor Core
FMA: D=A*B+C

## Slide 6
Tensor Core
历代发展

## Slide 7: Tensor Core 历代发展

## Slide 8: VOLTA SM

## Slide 9: VOLTA SM 整体架构
Twice The Schedulers
Simplified issue Logic
Large, Fast L1 Cache
Improved SIMT Model
Tensor Acceleration
+50% energy efficiency vs GP100 SM

## Slide 10: 第一代 Tensor Core (Volta)
SM：Sub-Core 上计算单元，负责对于寄存器整体的读写逻辑；
Sub-Core： 包括 Tensor Core + FP64 + FP32 + INT8 + 特殊函数处理单元 MFU；
Warp Schedule：计算单元都由 Warp Scheduler 调度执行，数据存储在寄存器；

## Slide 11: 第一代 Tensor Core (Volta)
每个 SM Sub-Core 包含两个 4x4x4 Tensor Core，其中 Warp Scheduler 向 Tensor Core 发送矩阵乘法GEMM运算指令。
Tensor Core 从寄存器 (Register File) 接收输入矩阵 (A、B、C)，执行多次 4x4x4 矩阵乘法，直到完成完整的矩阵乘法，并将所得矩阵写回寄存器堆 (Register File)；

## Slide 12: VOLTA SM 微架构
Shared L1 I$ 共享缓存
4 个独立的 Sub-Cores
Shared MIO (TEX/L1$/SMEM)

## Slide 13: VOLTA Sub-Core 微架构
Warp Scheduler
  1 Warp instr/clk
  L0 I$, branch unit
Math Dispatch Unit
  Keeps 2+ Datapaths Busy
MIO Instruction Queue
  Hold for later Scheduling
Tensor Cores
  Two 4x4x4 matric

## Slide 14: L1缓存和共享内存
Streaming L1$
  Unified Cache misses in fight
  Low cache hit latency
  4x bandwidth vs P100
  4x capacity vs P100
Shared Memory
  Unified Storage with L1$
  Configurable up to 96KB

## Slide 15
Tensor Core
第二代

## Slide 16: 第二代 Tensor Core (Turing)
Tensor Core 中增加 Int8 和 Int4 类型支持，多了 FP16 Fast path；
在 4-8 个时钟周期内可以执行单个多线程 (multi-thread ) GEMM 数学运算；
通过线程 Thread 共享数据 local memory 来节省数据搬运操作和内存带宽；

## Slide 17
Tensor Core
第三代

## Slide 18: 第三代 Tensor Core (Ampere)
A100 SM DATA MOVEMENT EFFICIENCY
3x SMEM/L1 Bandwidth, 2x In-flight Capacity

## Slide 19: 第三代 Tensor Core (Ampere)
Ampere 之前的 GPU 架构中，如果要使用共享内存（Shared Memory），必须先把数据从全局内存（Global Memory）加载到寄存器中，然后再写入共享内存。
浪费部分寄存器资源，同时增加了数据搬运的时延 latency；
Ampere 架构中提供异步内存拷贝机制，通过 LDGSTS SASS 指令（Load Global Store Shared）实现全局内存不经过寄存器直接到共享内存的数据加载；
Pros：
Cons：

## Slide 20: 第三代 Tensor Core (Ampere)

## Slide 21: 第三代 Tensor Core (Ampere)
Ampere架构的 Tensor Core 一个 warp 中 32 个线程间共享数据，而 Volta 架构 Tensor Core 只有8个线程；
可以更好地在线程间减少矩阵的数据搬运。

## Slide 22: 第三代 Tensor Core (Ampere)
FFMA (fused float multiply and add)
绿色小块为Sub core中浮点计算单元，连续蓝色框表示寄存器
Notes: V100中Tensor Core可以聚合的操作八个线程的寄存器，A100则可以操作32个线程的所有寄存器。

## Slide 23: 第三代 Tensor Core (Ampere)
V100 Tensor Core 可以聚合的操作八个线程的寄存器，A100则可以操作32个线程的所有寄存器。
A100 的Tensor Core 增强了16x8x16 的计算指令，将寄存器次数访问从 80 减少到 28，硬件指令从16 减少到 2。

## Slide 24
Tensor Core
第四代

## Slide 25: 第四代 Tensor Core (Hopper)
前三代 Tensor Core 基于 warp Level 进行编程：通过 SIMT 完成矩阵计算，将数据从全局内存加载到寄存器上，再通过 Warp Scheduler 调用 Tensor Core 完成矩阵乘法，最后将结果写出到寄存器。
数据搬运和计算耦合：Tensor Core 准备数据时，warp 内线程分别加载矩阵数据 Data Tile，每一个线程都会获取独立矩阵块地址；为了隐藏数据加载的延时（全局内存到共享内存，共享内存到寄存器的数据加载），会构建多层级软流水（software pipeline），消耗寄存器数量及存储带宽；
可扩展性受约束：由于多级缓存Cache的存储空间限制，单个 warp 的矩阵计算规格有上限。
Pros：

## Slide 26: 第四代 Tensor Core (Hopper)

## Slide 27: Hopper 赫柏架构

## Slide 28: Hopper 赫柏架构
TMA（Tensor Memory Accelerator）：硬件异步数据加载，即全局内存中的数据可以被异步地加载到共享内存。
采用单线程schedule模型，不需要所有线程都参与，同时使用 TMA 之前只需要一次性配置好首地址、偏移量、等Tensor描述信息即可。

## Slide 29: 第四代 Tensor Core (Hopper)
只有block和grid，分别对应硬件 SM 和 Device，局部数据只能通过 shared memory 限制在SM内部，不能跨SM。
hopper架构在 GPC 内部通过引入交叉互连网络以及同步元语将数据共享层次扩展到4个 SMs，GPC 内 SM 可以高效访问彼此的共享内存。

## Slide 30: 第四代 Tensor Core (Hopper)
分布式共享内存和warp group编程模式：这种结构很好的提升了数据的复用性，为了能编程使用该结构，CUDA 中也对应的引入了 Thread Block Cluster 的概念。

## Slide 31: 第四代 Tensor Core (Hopper)
直接读取共享内存异步Tensor Core：TMA 将 SM 组织成一个更大的计算和存储单元，完成数据从 global 到 shared memory 的异步加载，数据到寄存器的计算，最后通过硬件实现了矩阵乘法的流水线。
LoadGlobalStoreShared

## Slide 32: 第四代 Tensor Core (Hopper)

## Slide 33
Tensor Core
的应用

## Slide 34: Padding Vocabulary Size – Projection Layer Example
在 Transformer 架构中，通过 softmax 层对 FC 输出的特征向量进行计算，得到包含词汇表中每个 Token 概率的向量。Softmax 层的输出数量等于词汇表大小，通常超过 30000。

## Slide 35: Padding Vocabulary Size – Projection Layer Example
Input Size = 1024， Batch Size = 5120，在Volta Tesla V100 使用 FP16 数据进行训练。假设使用英语-德语训练数据集进行 WMT14 任务，词汇大小为 33708，将词汇表大小填充到下一个 8 的倍数，即可激活张量核心并显著提高吞吐量。
33708/8=4213.5
33712/8=4214

## Slide 36: Summary 总结
历代 Tensor Core 主要提升点：
  Memory Improvements 打破内存墙
  SM Changes 提供更多执行格式
  Program Model CUDA编程模式

## Slide 37: Reference 引用&参考
https://zhuanlan.zhihu.com/p/620257581
https://developer.nvidia.com/blog/programming-tensor-cores-cuda-9/
https://developer.nvidia.com/blog/accelerating-winml-and-nvidia-tensor-cores/
https://developer.nvidia.com/blog/optimizing-gpu-performance-tensor-cores/
https://www.anandtech.com/Gallery/Album/6494#15
https://www.anandtech.com/Gallery/Album/6493#33
https://www.anandtech.com/show/12673/titan-v-deep-learning-deep-dive/3
https://www.anandtech.com/show/12673/titan-v-deep-learning-deep-dive/4
https://www.cnblogs.com/wujianming-110117/p/12993096.html
https://www.cnblogs.com/wujianming-110117/p/12993096.html
https://aijishu.com/a/1060000000286803#item-2
https://learnopencv.com/demystifying-gpu-architectures-for-deep-learning-part-2/

## Slide 38
Notes: 38