## Slide 1: AI 芯片
ZOMI
NVLink基础与结构
— GPU 详解

## Slide 2
Talk Overview
GPU 详解
  Tensor Core 原理
  Tensor Core 架构演进
  Tensor Core 深度剖析
  分布式训练和 NVLink 发展
  NVLink 原理
  NVSwitch 原理
硬件基础
  GPU 工作原理
  GPU AI编程本质
英伟达 GPU 架构
  GPU基础概念
  从 Fermi 到 Volta 架构
  Turing 到 Hopper 架构

## Slide 3
Talk Overview
内容介绍
  Before NVLink – NVLink 发展
  Architecture NVLink – NVLink 结构
  Topology NVLink– NVLink 拓扑

## Slide 4
Before NVLink

## Slide 5: PCIe
为了计算节点互联，多个 GPU 通过 PCIe Switch 直接与 CPU 相连。PCIe 3.0 x 16 ~32GB/s 双向带宽，但是当训练数据不停增长的时候，互联方案称为系统瓶颈。如果不改进这个互联带宽，那么新时代GPU带来的额外性能就没法发挥出来，从而无法满足现实需求负载的增长。

## Slide 6: 单 GPU 里面多个 SM 核心
使用 CUDA 来驱动硬件并行执行真正的计算；
GPU 把线程工作分配给每个 GPC/SM cores；
GPC/SM cores 利用 HBM2 中的数据进行计算；
GPC/SM cores 之间可以共享 HBM2 中的数据；

## Slide 7: GPU 间通过 PCIe 通信
如果要对其他 GPU 的 HBM2 进行访问，需要走 PCIe；
GPU-to-GPU 之间的交互需要通过 CPU 进行分配调度；
PCIe 的带宽限制了 GPU-to-GPU 的速率；

## Slide 8: GPU 间使用 NVLink
GPCs 可以访问卡间 HBM2 内存数据；
通过多条 NVLink 来对其他 GPU 内的 HBM2 数据进行访问；
成为了 XBARs 的桥梁，并且与 PCIe 不冲突，作为互补方案；

## Slide 9: GPU 间互联
NVLink 可以使得更多的GPU间进行互联；
实现单个 GPU 驱动进程可以控制所有GPU的计算任务；
HBM2 可以在不受其他进程干扰下下访问（LD/ST指令、RDMA） ；
XBAR 作为桥接器可以独立演进发展，提供更高的带宽；

## Slide 10: PCIe
为了计算节点互联，多个 GPU 通过 PCIe Switch 直接与 CPU 相连。PCIe 3.0 x 16 ~32GB/s 双向带宽，但是当训练数据不停增长的时候，互联方案称为系统瓶颈。如果不改进这个互联带宽，那么新时代GPU带来的额外性能就没法发挥出来，从而无法满足现实需求负载的增长。

## Slide 11
NVLink 结构

## Slide 12: 第一代 NVLink P100 DEMO
单条 NVLink 是一种双工双路信道，其通过组合 32 条配线，从而在每个方向上可以产生8对不同的配对（2bi x 8pair x 2wire = 32wire）
P100上，集成了4条nvlink。每条link具备双路共40GB/s的带宽，整个芯片具备整整160GB/s的带宽。

## Slide 13: NVLink 连接
P100 supports 4 NVLinks
Up to 94% bandwidth efficiency
Supports read/writes/atomics to peer GPU
Supports read/write to NVLink-enabled CPU
Links can be ganged for higher bandwidth

## Slide 14: NVLink 连接
物理层（PHY）、数据链路层（DL）、交易层（TL）

## Slide 15: NVLink 连接
NVLink 通道称为Brick。单个 NVLink 是一个双向接口，每个方向包含 8 个差分对，总共 32 条线。这些电气连接线使用直流耦合 DC coupled，带 85 欧姆的差分终端。为了简化路由，NVLink 支持 通道反转 和 通道极性：设备间的物理通道顺序和极性可能会颠倒。

## Slide 16: NVLink 数据包
单 NVLink 数据包范围从1~18 flit。每个 flit 128 bit，1 header flit + 16 Data payload fit 单向可实现 256 bytes 传输，峰值带宽利用率为 94.12%；1 header flit + 4 Data payload fit 可以实现单向 64 bytes 传输，利用率到 80%；在双向传输分别下降到 88.9% 和 66.7%。

## Slide 17: NVLink 数据包
Header flit 128-bit，包括一个 25-bit CRC、83-bit 传输字段（Transaction field）、20-bit 数据链路（Data link） 。
传输字段 HD：请求类型 request type、地址 address 、流量控制位 flow control bits 和标记标识符 tag identifier。
数据链路 DL：数据包长 packet length、应用编号标签 application number tag 和确认标识符 acknowledge identifier。
地址扩展 AE：静态位保留，只传输位变化。

## Slide 18: NVLink 数据包
流程：错误检测通过 25-bit 循环冗余校验报头字段完成。 Receiver 负责将数据保存在 Replay buffer，对传输数据包排序，并且在正确的 CRC 后将数据发送回源。
组成：CRC 字段 25-bit，对于最大数据包最多允许 5 个随机位错误，或者对于差分对突发，支持最多 25 个连续位错误。CRC 实际上是有效载荷上计算，因此不需要为数据有效载荷单独 CRC 字段。

## Slide 19
NVLink 拓扑

## Slide 20: 第一代 NVLink P100 DEMO
2 GPU per Nodes
3 GPU per Nodes
4 GPU per Nodes

## Slide 21: 第一代 NVLink P100 DEMO
IBM 将 NVLink 1.0 添加到他们基于 Power8+ 微架构的 Power 处理器上，这一举措使得 P100 可以直接通过 NVLink 于 CPU 相连，而无需通过 PCIe。通过与最近的 power8+ CPU 相连，4GPU 的节点可以配置成一种全连接的 mesh 结构。

## Slide 22: 第一代 NVLink P100 DEMO
IBM 将 NVLink 1.0 添加到他们基于 Power8+ 微架构的 Power 处理器上，这一举措使得 P100 可以直接通过 NVLink 于 CPU 相连，而无需通过 PCIe。通过与最近的 power8+ CPU 相连，4GPU 的节点可以配置成一种全连接的 mesh 结构。

## Slide 23: 第一代 NVLink P100 DEMO
dgx1：集成了八块p100与两块志强e5 2698v4，但是因为每块GPU只有4路 NVLink，GPU 构成了一种混合的 cube-mesh 网络拓扑结构，GPU被4块4块分为两组，然后在互相连接。

## Slide 24: 第一代 NVLink P100 DEMO
因为 GPU 需要的 PCIe 通道数量超过了芯片组所能提供的数量，所以每一对 GPU 将连接到一组 PCIe switch 上与志强相连，然后两块Intel 再通过 QPI 总线连接

## Slide 25: 第一代 NVLink P100 DEMO
因为 GPU 需要的 PCIe 通道数量超过了芯片组所能提供的数量，所以每一对 GPU 将连接到一组 PCIe switch 上与志强相连，然后两块Intel 再通过 QPI 总线连接

## Slide 26: Tesla V100 DGX-1 硬件渲染图

## Slide 27: Reference 引用&参考
https://fuse.wikichip.org/news/1224/a-look-at-nvidias-nvlink-interconnect-and-the-nvswitch/
https://blog.csdn.net/BtB5e6Nsu1g511Eg5XEg/article/details/86762135
https://developer.nvidia.com/blog/upgrading-multi-gpu-interconnectivity-with-the-third-generation-nvidia-nvswitch/
https://www.nextplatform.com/2016/05/04/nvlink-takes-gpu-acceleration-next-level/
https://www.servethehome.com/nvidia-nvlink4-nvswitch-at-hot-chips-34/
https://www.servethehome.com/nvidia-nvswitch-details-at-hot-chips-30/ https://hc34.hotchips.org/
https://www.infoq.cn/article/3d4msrvs8zotgcj7*krt
https://zhuanlan.zhihu.com/p/399405214
https://www.zhihu.com/question/63219175
https://developer.aliyun.com/article/591403
https://developer.aliyun.com/article/603617
https://developer.aliyun.com/article/599183
https://blog.csdn.net/tony_vip/article/details/117131380

## Slide 28
Notes: 28