## Slide 1: AI 芯片
ZOMI
NVSwitch基础
— GPU 详解

## Slide 2
Talk Overview
GPU 图形处理
  GPU 逻辑模块划分
  算法到 GPU 硬件
  GPU 的软件栈
  图形流水线基础
  流水线不可编译单元
  光线跟踪流水线
硬件基础
  GPU 工作原理
  GPU AI编程本质
英伟达 GPU 架构
  GPU基础概念
  从 Fermi 到 Volta 架构
  Turing 到 Hopper 架构
  Tensor Code 和 NVLink 详解

## Slide 3
Talk Overview
基本内容
  Appearance – NVSwitch 出现
  Details – NVSwitch 详解
  DGX – DGX 服务器介绍

## Slide 4: 单 GPU 里面多个 SM 核心
使用 CUDA 来驱动硬件并行执行真正的计算；
GPU 把线程工作分配给每个 GPC/SM cores；
GPC/SM cores 利用 HBM2 中的数据进行计算；
GPC/SM cores 之间可以共享 HBM2 中的数据；

## Slide 5: GPU 间通过 PCIe 通信
如果要对其他 GPU 的 HBM2 进行访问，需要走 PCIe；
GPU-to-GPU 之间的交互需要通过 CPU 进行分配调度；
PCIe 的带宽限制了 GPU-to-GPU 的速率；

## Slide 6: GPU 间使用 NVLink
GPCs 可以访问卡间 HBM2 内存数据；
通过多条 NVLink 来对其他 GPU 内的 HBM2 数据进行访问；
成为了 XBARs 的桥梁，并且与 PCIe 不冲突，作为互补方案；

## Slide 7: GPU 间互联
NVLink 可以使得更多的GPU间进行互联；
实现单个 GPU 驱动进程可以控制所有GPU的计算任务；
HBM2 可以在不受其他进程干扰下下访问（LD/ST指令、RDMA） ；
XBAR 作为桥接器可以独立演进发展，提供更高的带宽；

## Slide 8
NVSwitch的出现

## Slide 9: NVLink 发展
 | First Generation | Second Generation | Third Generation | Fourth Generation
NVLink bandwidth per GPU | 160GB/s | 300GB/s | 600GB/s | 900GB/s
Maximum Number of Links per GPU | 4 | 6 | 12 | 18
Supported NVIDIA Architectures | NVIDIA Pascal architecture | NVIDIA Volta architecture | NVIDIA Ampere Architecture | NVIDIA Hoppe Architecture

## Slide 10: NVSwitch发展
 | First Generation | Second Generation | Third Generation
Number of GPUs with direct connection / node | Up to 8 | Up to 8 | Up to 8
NVSwitch GPU-to-GPU bandwidth | 300GB/s | 600GB/s | 900GB/s
Total aggregate bandwidth | 2.4TB/s | 4.8TB/s | 7.2TB/s
Supported NVIDIA architectures | NVIDIA Volta architecture | NVIDIA Ampere architecture | NVIDIA Hopper architecture

## Slide 11: NVLink 与 NVSwitch 相关的服务器

## Slide 12: NVLink 与 NVSwitch 相关的服务器
NVLink 2.0 技术使得单服务器中 8 个 GPU 无法达到全连接为解决该问题，NVIDIA 在 2018 年发布了 NVSwitch，实现了 NVLink 的全连接。
NVIDIA NVSwitch 是首款节点交换架构，可支持单个服务器节点中 16 个全互联的 GPU，并可使全部 8 个 GPU 对分别达到 300GB/s 的速度同时进行通信。

## Slide 13
NVSwitch详解

## Slide 14: 第一代 NVSwitch
通过 NVSwitch 提供的18路接口， NVSwitch 能够让 nvidia设计出完全无阻塞的全互联16路GPU系统。
每块v100中的6路 NVLink 将分别连接到6块 NVSwitch 上面。这样8块v100与6块 NVSwitch 完全连接，构成一个基板。

## Slide 15: 第一代 NVSwitch
NVSwitch 是一块独立的 NVLink 芯片，其提供了高达18路 NVLink 的接口。支持 NVLink 2.0，每个接口均能提供双信道高达50GB/s 带宽，总计能够提供900GB/s的带宽。功率100w，基于台积电12nm FinFet FFN 工艺，拥有2b个晶体管。

## Slide 16: 第一代 NVSwitch
NVSwitch 封装在1940 个 pin 大小为 4cm2 的 BGA芯片中，其中 576 个针脚专门服务于 18 路的 NVLink，剩下的针脚用于电源和 I/O 接口，如管理端口x4 pcie、I2c、GPIO等。

## Slide 17: NVLink2 NVSwitch1 特点
Parameter | Spec
每NVLink双向带宽 | 51.5 GBps
NRZ Lane Rate (x8 per NVLink) | 25.78125 Gbps
Transistors | 2 Billion
Process | TSMC 12FFN
Die Size | 106 mm^2
Parameter | Spec
Bidirectional Aggregate Bandwidth | 928 GBps
NVLink Ports | 25.78125 Gbps
Mgmt Port (config, maintenance, errors) | PCIe
LD/ST BW Efficiency (128B pkts) | 80.0%
Copy Engine BW Efficiency (256B pkts) | 88.9%

## Slide 18: NVSwitch：DIE 电路
电路设计紧凑：在电路上数据包的处理和交换（XBAR）逻辑非常紧凑
提升IO面积：I/O块占据了50%以上的面积，最大限度地提高物理链接电路的面积比
简化封装衬底布线：所有NVLink端口在电路上都是并行的

## Slide 19: 第一代 NVSwitch Block
GPU XBAR作为NVLink的桥接设备，非一般网络设备；
数据包在多个GPU上流动/交换，客户面感知单个GPU；
基于 SRAM 缓冲，XBAR 非阻塞；
从V100重新使用NVLink IP块和XBAR设计/验证能力；

## Slide 20: NVSwitch：物理共享内存
虚拟到物理地址转换GPC完成
物理地址在NVLink数据包中传输

## Slide 21: 简化互联交换方式
Without NVSwitch
GPU 间直接连接
将NVLinks聚合为多个组 Gang
GPU-GPU 间最大带宽受限于 Gang
With NVSwitch
所有链路上数据可交互，任何一对GPU互联
只要不超过六个NVLink的总带宽，单GPU流量非阻塞

## Slide 22: 提供多个GPU间互联系统
可以添加更多NVSwitch来支持更多GPU
八个GPU可以用三个NVSwitch构建
数据可以在所有GPU链路上交互
任何一对GPU可以使用完整300GBps双向带宽通信
NVSwitch XBAR提供从A-B点唯一路径，实现通信无阻塞、无干扰

## Slide 23: NVLink4 NVSwitch3 特点
最大 NVSwitch 模块
TSMC 4N process
25.1B transistors
294mm2
50mmX50mm package (2645 balls)
最高的带宽
64 NVLink4 ports (x2 per NVLink)
3.2TB/s full-duplex bandwidth
50Gbaud PAM4 diff-pair signaling
All ports NVLink Network capable
新能力
400GFLOPS of FP32 SHARP
NVLink Network management, Security and telemetry engines

## Slide 24: 第三代 NVSwitch Block
新SHARP模块
支持多种运算符（逻辑、加减等）和数据格式（FP16/BF16）
SHARP控制器可以并行管理多达128个SHARP组
XBAR的带宽调整到能够跟匹配SHARP相关的数据传输
新NVLink模块
安全处理器保护数据和芯片
分区功能将端口隔离到NVLink网络
控制器支持下一代OSFP电缆

## Slide 25
DGX 服务器

## Slide 27: Reference 引用&参考
https://fuse.wikichip.org/news/1224/a-look-at-nvidias-nvlink-interconnect-and-the-nvswitch/
https://blog.csdn.net/BtB5e6Nsu1g511Eg5XEg/article/details/86762135
https://developer.nvidia.com/blog/upgrading-multi-gpu-interconnectivity-with-the-third-generation-nvidia-nvswitch/
https://www.nextplatform.com/2016/05/04/nvlink-takes-gpu-acceleration-next-level/
https://www.servethehome.com/nvidia-nvlink4-nvswitch-at-hot-chips-34/
https://www.servethehome.com/nvidia-nvswitch-details-at-hot-chips-30/ https://hc34.hotchips.org/
https://www.infoq.cn/article/3d4msrvs8zotgcj7*krt
https://zhuanlan.zhihu.com/p/399405214
https://www.zhihu.com/question/63219175
https://developer.aliyun.com/article/591403
https://developer.aliyun.com/article/603617
https://developer.aliyun.com/article/599183
https://blog.csdn.net/tony_vip/article/details/117131380

## Slide 28
Notes: 28