## Slide 1
ZOMI
深度分析 &
产业洞察

## Slide 2
Groq Talk Overview
延迟与吞吐：Groq 成功背后推理的关键指标
背景与概况：Groq 技术总结 & 效果 & 背景
技术架构：Groq 软件定义硬件 & TSP 内核解读
一些思考：推理算力发展 & 市场预测

## Slide 3: Groq 效果

## Slide 4: 推理速度对比

## Slide 5: 推理速度对比

## Slide 6: 推理价格对比

## Slide 7
1. 延迟与吞吐
真正影响大模型推理的指标

## Slide 8: 延迟 Latency
延迟 Latency 输入文本  获取结果时间（以每词元每秒 Tokens/s ）：
  正常情况下，延迟越低越好；人类阅读速度有限，所以 LLM 的输出有一个合理延迟区间
  确保流畅用户体验，LLM 输出速度 >10-15 Tokens/s，即单 Token 延迟 <100ms，H100 ~50 Tokens/s

## Slide 9: 吞吐 Throughput
吞吐指 LLM 单位时间内能处理数据量（每秒查询数 Query/second ）：
  吞吐直接影响 LLM 在实际应用中效率、成本、用户体验；
  吞吐量越大越好，但是因为在有限的硬件资源下，吞吐量大可以支持更多并发的用户访问；

## Slide 10: 大模型推理阶段
Prefill：提示词 Prompt 处理被称为预填充（prefill），一次性将大量 Tokens 预先进行计算输入到模型中去生成 KV-Cache，通过一次 Forward 就可以完成。
Decoding：从生成第一个 Token 后开始，采用自回归方式一次生成一个 Token，直到生成一个特殊的 Stop Token 为止，常规的大模型推理阶段。
Example Prompt：
  我是你老爸，你是我儿子，请你说话放尊重点，回答问题前都用尊称。我给出的问题是 {Prompt}，你需要知道的上下文是 {content}

## Slide 11: 大模型推理阶段
Prefill：提示词 Prompt 处理被称为预填充（prefill），一次性将大量 Tokens 预先进行计算输入到模型中去生成 KV-Cache，通过一次 Forward 就可以完成。
Decoding：从生成第一个 Token 后开始，采用自回归方式一次生成一个 Token，直到生成一个特殊的 Stop Token 为止，常规的大模型推理阶段。

## Slide 12: 大模型推理影响因素
LLM 推理时延由 Prefill 阶段时延和 Decoding 阶段时延决定：
  Prefill 时延对应第一个 Token 的时延，与输入序列中 Token 数量有关；
  Decoding 阶段时延决定整体时延，由输出序列的 Token 数决定  Groq 性能提升的重点；

## Slide 13: Question
为什么 Groq 这么挫的AI 芯片，推理时延能比 NV 超过10X？
 | Groq | H100
制造工艺 | 14nm | 4nm
单芯片算力 FP16 TFLOPs | 188 | 989
节点内带宽 GB/s | RealScale：800 | NVLinks：900
单节点内存 | 1.76GB | 640GB
80GB 推理所需节点数 | 45 | 0.125
80GB 推理所需卡数 | 347 | 1

## Slide 14
2. Groq 背景与概况

## Slide 15: Groq 的创立
2016 年，Google TPU 架构师 Jonathan Ross 和 TPU 团队的其他成员创立了 Groq

## Slide 16: Groq 的发展
2016 年，Google TPU 架构师 Jonathan Ross 和 TPU 团队的其他成员创立了 Groq
2020, January 《GROQ ROCKS NEURAL NETWORKS 》
2020 《Think Fast: A Tensor Streaming Processor (TSP) for Accelerating Deep Learning Workloads 》
2022, June 《A Software-defined Tensor Streaming Multiprocessor for Large-scale Machine Learning》
2023, hot-chip 34 《The Groq Software-deﬁned Scale-out Tensor Streaming Multiprocessor》
2024, February 因为 Mistral-MOE 7*8B 500 tokens/s 真正火起来

## Slide 17: Groq 特性

## Slide 18: Groq 的定义
神经网络在推理时：
  计算内容可根据网络架构提前定义
  软件提前调度计算资源 Schedule
  减少硬件控制单元开销
  将更多晶体管留给计算 & Memory内存
Groq 思路：
  硬件极致简化
  调度交给编译器
  硬件根据指令执行

## Slide 19: Groq 的定义
Groq 称架构为 Software-defined Tensor Streaming Multiprocessor，突出软件定义。

## Slide 20: Groq 软件定义硬件
如何让计算过程完全由软件定义和调度？

## Slide 21: Groq 软件定义硬件
编译器提前规划好所有计算逻辑，芯片 chip 上执行一切指令都有确定延迟，即保证确定性的计算，确定性的访存和确定性的通信。
① 确定性计算需要明确所有执行指令的执行序和执行时间；② 确定性访存要求避免使用DRAM作为存储单元（DRAM 访问延迟不固定）；③ 确定性通信要求通信的逻辑和时序严格同步。
Determinisms
确定性问题
确定性计算
确定性访存
确定性通信

## Slide 22: Groq 软件定义硬件
软件接口层面：
  动静态接口：“编译时”（静态）与“执行时”（动态）执行的内容，由 runtime 统一管理。
  软硬件接口：确定芯片的状态对编译器来说是可见的，这样可以进行正确性预测
  编译器层面：
  通过计算图进行确定性计算预测
  图中“节点”表示 OP，“边”表示张量数据和结果

## Slide 23: Groq 芯片形态
张量的数据水平地流动
指令以SIMD的方式垂直执行

## Slide 24: Groq 产品形态

## Slide 25
3.1 Groq 技术架构 软件定义硬件

## Slide 26: TSP 芯片
一个 PCI Express Gen4 x16 接口连接 host CPU
片上 220MB SRAM，没有DRAM控制器和接口
14nm 工艺，面积725mm2，含 268 亿个晶体管
16个 C2C 模块，支持芯片间 320B 向量传输
3.84 Tb/s 片外互联带宽，每路 C2C 链路带宽 30 Gbps，片外总带宽 16 ×4 ×30Gb/s ×2 路方向

## Slide 27: TSP 芯片
20 个 Superlane 可用
一个冗余 Superlane 提高芯片良率
每周期执行 400,000 次整数乘法累加 （MAC）
可以处理 FP32/FP16 数据，兼顾推理和训练场景

## Slide 28: TSP 芯片数据流动
存储和计算单元 east、west 左右均匀分布
峰值算力是 INT8 750TOPs ， FP16 188 TFLOPs
VXM（Vector）位于芯片的中间：
  VXM 每个通道有 16 个 PE，总计 5120（16*320） 个
  32-bit computations/cycle or 4xINT8 computations/cycle
MXM（Matrix）为 320 x 320 features:
  每个 MXM 单元可以存放 102,400 个 FP16 权重参数
  409,600 MACCs (multiply-accumulators)

## Slide 29: TSP 芯片
TSP（Tensor Streaming Processor）硬件确定性的，实际吞吐量取决于编译器调度
编译器必须协调 144 宽 VLIW 执行单元，每个 VLIW 有 320B 的 SIMD
Question：TSP 320x320 MAC 阵列来计算各种 Shape 张量对编译器挑战有多大？

## Slide 30: TSP 软件定义

## Slide 31: TSP 软件定义
Build different types of specialized SIMD units

## Slide 32: TSP 软件定义
Lay out SIMD units across chip area

## Slide 33: TSP 软件定义
Synchronized instruction dispatch across all SIMD units for lockstep execution
同步指令分发到所有 SIMD 单元，实现计算同步执行

## Slide 34: TSP 软件定义
High-bandwidth “Stream Registers” for passing data between units.
提供高带宽的流寄存器（SR）在不同的单元之间流式地传递数据

## Slide 35: TSP Superlane
由 20 条 Superlane 组成，每条 Superlane 即一条数据处理的流水线，包含：
  矩阵乘法单元 MXM（x2），内存单元 MEM (x2)，向量处理单元 VXM(x1) 和数据交换单元 SXM (x2)

## Slide 36: TSP Superlane
数据在流水线向东西流动，指令由 ICU 指令控制单元从 Superlane 0 流入：
  指令在传入 ICU 后对数据流进行处 or 从 MEM 中读取/写入数据到数据流；
  Superlane 分为 16 lane，lane/Cycle 接受同样指令，执行同样操作，即16x32 SIMD 处理单元；
  20条 Superlane 组成一个 SIMD；

## Slide 37: TSP Superlane 位宽
TSP 执行单指令流  把 Superlane 当作微处理器内核
实际上是 144 位宽 VLIW 架构，每周期发出一条指令控制 Superlane

## Slide 38: TSP Superlane
East hemisphere 和 West hemisphere：
  每个功能单元包含多个接受指令的子单元，数据从东向西和从西向东流动。
  左右对称，每 lane 数据流位宽为 32Byte，总数据流位宽为 512B。

## Slide 39: TSP Superlane
数据在不同 SIMD 上流动，不同时间交给不同单元执行：
  指令流入 SL0 并执行，下一 Cycle 指令流入 SL1，SL0 执行第二组指令。
  类脉冲阵列：数据水平移动，指令垂直移动  简化设计和布线，消除同步需求，并且易于扩展。
  MEM 嵌在计算单元中，可以提供高带宽数据流，从而无需外部存储器。

## Slide 40: TSP Superlane Pons
数据在不同 SIMD 上流动，不同时间交给不同单元执行：
  TSP 缺乏缓存、分支预测等逻辑，执行是完全确定性的  编译器必须理解指令流和数据流，优化单元利用率。
  编译器必须安排数据移动 & 管理内存 & 功能单元 & 非自动取指。

## Slide 41
3.2 Groq 技术架构 微内核模块

## Slide 42: Superlane 细节展开
一个 Superlane 由 矩阵乘法单元 MXM（x2），内存单元 MEM (x2)，向量处理单元 VXM(x1) 和数据交换单元 SXM (x2) 组成。

## Slide 43: 矩阵乘法单元 MXM
矩阵乘法单元包含 320 个 MAC，分成 20 个超级单元 Supercell，16 个 MAC 组成一个 Supercell。
每个hemisphere有 320x320 个 MAC 单元，每个 MAC 有两个 8B 权重寄存器和两个 32B 累加器。

## Slide 44: 矩阵乘法单元 MXM
时钟周期内，权重值和数据流激活值相乘。每 16x16 Supercell 在一周期内计算一个整数部分和，20 周期内计算一个完整的 320 个元素点积。
MAC 单元可执行单个 FP16/2 Cycle，相对 INT8 吞吐降低 75%。
每个 MAC 每 Cycle 产生 409,600 INT8 /102,400 FP16 计算。

## Slide 45: 矩阵乘法单元 MXM
每个方向上使用 Superlane 的 32 个数据流  <40 个周期内加载 409,600 个权重寄存器。
在阵列侧面加载的激活和权重，INT32 或 FP32 结果从内边缘流回.

## Slide 46: 向量执行单元 VXM
每条通道 16 个 ALU，每个 ALU 可使用数据流对齐的 4 Byte 作为操作数来执行 32B 计算。
计算：常规算术和逻辑运算，整数和浮点格式转换，归一化和激活函数。

## Slide 47: 内存单元 MEM (x2)
组成：每个 MEM 5.5MB SRAM(44 个切片，每切片 128KB)，20 个 Superlane 组成 Hemisphere 110MB SRAM。
每周期可执行 2x16Byte 读和 2x16Byte 写，允许东西两方向上跨 Superlane 提供和接收数据；

## Slide 48: 数据交换单元 SXM (x2)
对 Tensor 数据进行 Reshape（旋转 or 转置），以更好地适应脉冲的下一计算单元。
唯一可以在 Superlane 间通信的单元，每单元有两组通道可将数据向上或向下移动到相邻 Superlane。

## Slide 49: 数据交换单元 SXM (x2)
唯一可以在 Superlane 间通信的单元，每单元有两组通道可将数据向上或向下移动到相邻 Superlane。

## Slide 50: 存储结构
内存层次结构按 Rank-5 Tensor 来寻址  [Device, Hemisphere, Slice, Bank, Address Offset]，形状为 [N， 2， 44， 2， 4096]；
MEM 还需存储 VLIW 指令，宽度 2,304 Byte（144x16），取指占 ~10% SRAM 总带宽。

## Slide 51: 流寄存器 Stream Register
流寄存器位于功能单元间，通过编号来标识在 Superlane 内位置。

## Slide 52: 流寄存器 Stream Register
SRF 用来保存操作数和结果，45 个 SRF 横跨 Superlane，用于片上数据传输。ECC进行保护，提高稳定性。

## Slide 53: 功能单元支持指令

## Slide 54
3.3 Groq 技术架构 系统集群组网

## Slide 55: 集群系统扩展 TSP  LPU
从单 GroqChip 扩展到 GroqNode 和 GroqRack 时，RealScale 支持的性能和延迟：

## Slide 56: 确定性网络
确定性网络  编译器需要考虑每个物理链路上信道带宽和延迟，TSP 中需要显式调度：
  Tensor 数据在网络拓扑中逐跳流动，使用 TSP Local SRAM 作为缓冲；
  网络拓扑和传输路径是确定性，接收 TSP 可以立即将 Tensor 发送到明确的下一跳；
  TSP 都使用 producer-consumer stream programming model 进行编程，允许将功能单元链接在一起；
  TSP 功能单元被组织为 320 个元素 SIMD 指令执行，由 20 个 tile 组成，每个 tile 对数据执行 16 路 SIMD 计算。

## Slide 57: 确定性网络
单个 TSP 指令执行是确定性，TSP 间 C2C 可能会引入非确定性：
  编译器需要准确估计链路延迟 & 可能得变化
  TSP 之间缺乏全局同步时钟  需要全局时钟
  网络间时钟漂移  补偿时钟漂移

## Slide 58: 确定性网络
TSP 集群中需要软硬协同来确保多个 TSP 间 C2C 同步通信：
  通信正确性：集群共享全局 SRAM，抛弃互斥锁的原子性  使用带时间戳发送/接收指令进行通信；
  公开状态：TSP 软硬件接口公开 SRAM 和 SRF 状态，runtime 时模型计算图在集群中显式感知；
  通过指令调度：静态计算图表示为 DAG，使用 ISA 指令显式地对通信流调度；
ISA support for a deterministic scale-out system.

## Slide 59: 确定性网络
TSP 集群建立和保持同步机制：
  TSP 硬件对齐计数器，每 256 个 Cycle 交换状态保持全局时间；
  初始对齐程序，利用链接确保每个 TSP 同时开始执行指令；
  运行时重同步，补偿长时间计算单 TSP 时钟漂移；

## Slide 60: GroqNode
GroqNode 由8个 TSP 全连接 Full Mesh；
TSP 互联带宽分为 7 个本地链路 & 4 个全局链路；
芯片对芯片（C2C）链路和流量控制；

## Slide 61: GroqNode

## Slide 62: GroqNode  GroqRack
GroqNode 节点内每个 TSP 所有全局链路可组合创建一个 GroqRack。同时，GroqNode 节点作为 32 个端口虚拟路由器，可作为横向扩展基本单位。
GroqRack 架构中，每个 GroqNode 节点都连接到集群中其他节点，单个 GroqRack 使用 Dragonfly 拓扑，任何节点都可以当作备用节点。

## Slide 63: GroqRack

## Slide 64: GroqRack
GroqRack 由 9 个节点组成，每节点 8个 TSP，通过每个 TSP 4 个全局链路相互连接，共 32 × 9 = 288 个全局链路端口。
可将机架用作本地分组，以使用144 个端口将每个机架 9 个节点进行双重连接。其余 144 个端口用于连接到系统中其他机架。
最大配置集群中最多提供 145 个机架，共 10,440(145×72) 个 TSP，使用最小路由且最多 5-hop（源机架两个，一个全局跃点， 两个目标机架中）。

## Slide 65: Scale out 带宽性能
<16 个 TSP 小型系统可利用节点内链路提供高带宽通信；
15~ 264 个 TSP 大型系统全局（Bisection）带宽约 50 GB/s；
> 264 个 TSP 集群每个 TSP 端点可用全局带宽约为 14 GB/秒；

## Slide 66: Question
为什么 Groq 这么挫的AI 芯片，推理时延能比 NV 超过10X？
 | Groq | H100
制造工艺 | 14nm | 4nm
单芯片算力 FP16 TFLOPs | 188 | 989
节点内带宽 GB/s | RealScale：800 | NVLinks：900
单节点内存 | 1.76GB | 640GB
80GB 推理所需节点数 | 45 | 0.125
80GB 推理所需卡数 | 347 | 1

## Slide 67
3.4 Groq 技术架构 性能吊打NV总结

## Slide 68: 吞吐量 - 时延性能曲线
真正影响大模型推理的指标：吞吐 vs 时延；
推理的目标：更好的吞吐和更低的时延；
Latency - Tokens/s
Throughput - Query/s
More Throughput Less Latency

## Slide 69: 吞吐量 - 时延性能曲线
固定硬件 & 固定时延：随着 Batch Size 增加，系统从带宽受限区域 Bandwidth Bound 转变为计算受限区域 Compute Bound。需要增加峰值算力，吞吐-时延曲线会向左上方移动。
Operational intensity(ops/byte)
MAC/Cycle
Peak
Performance
Number of PEs
(Theoretical Peak Performance)
Bandwidth(BW)
Bounded
Compute
Bounded
BW to PEs
MAC/data
Performance(ops/sec)
optimal
Latency - Tokens/s
Throughput - Query/s
More Throughput

## Slide 70: 吞吐量 - 时延性能曲线
固定硬件 & 固定吞吐：模型 Batch Size 不变（1/2/4 较小的值），因为 LLM 推理过程采用自回归方式一次生成一个，循环输入到模型中，因此对带宽要求极高，推理服务处于带宽受限区域 Bandwidth Bound。需要增加片内带宽，吞吐-时延曲线会向左平移。
Operational intensity(ops/byte)
MAC/Cycle
Peak
Performance
Number of PEs
(Theoretical Peak Performance)
Bandwidth(BW)
Bounded
Compute
Bounded
BW to PEs
MAC/data
Performance(ops/sec)
optimal
Latency - Tokens/s
Throughput - Query/s
More Throughput

## Slide 71: Groq 成功的关键
Groq 这么挫的AI 芯片，推理时延能比 NV 超过10X？取消 L3/L2/L1 Cache  所有数据放 SRAM
 | Grq | H100
制造工艺 | 14nm | 4nm
单芯片算力 FP16 TFLOPs | 188 | 989
节点内带宽 GB/s | RealScale：800 | NVLinks：900
单节点内存 | 1.76GB | 640GB
80GB 推理所需节点数 | 45 | 0.125
80GB 推理所需卡数 | 347 | 1
访存带宽 | 80TB/s | 3.35TB/s

## Slide 72: 技术总结 Pons
取消 L3/L2/L1 Cache  所有数据放 SRAM，实现内存高带宽，进而提高单请求时延 Token/s：
  8xH100 难达 500 token/s 输出速度，对输出速度高要求场景，以 Groq 为代表空间计算很有前景
Groq 芯片做到真正意义 Software-Defined Scale-out Tensor Streaming Multi-Processor：
  软件能够1 代打 3 代，2020年芯片2024年集群组网后大放光彩，比大部分DSA强
  Groq 的架构为 CNN 网络设计而非 Transformer，通过编译实现“地表最快 Token 输出速度”
  编译器需要根据 NN 翻译成 [Device, Hemisphere, Slice, Bank, Address Offset] 工程量大
对于端侧产品受限于面积&功耗等因素，编译器精细设计数据流，DSA 架构是趋势：
  减少 DRAM 会对时延带来收益，端侧产品场景稳定对于 DSA 接受度够高，甚至越 DSA 化越好

## Slide 73: 技术总结 Cons
每片 SRAM 容量为 220MB，KV Cache 占用的内存很大，需要很大的集群规模：
  云端场景模型会遵循 scaling low 发展，缺乏外部 DRAM 存储 AI 加速器属于异端，场景不适综合征；
  模型趋势越来越大，除了片内需要足够存储空间才能提供足够数据给计算单元，组网的开销会占据成本近半；

## Slide 74
4.思考
推理算力 & 市场预测

## Slide 75: 业界的通用看法
https://www.zhihu.com/question/645010090/answer/3403413472

## Slide 76: 业界的通用看法
贾扬清：运行三年的话，Groq 的硬件采购成本是 1133 万美元，运营成本是 76.2 万美元或者更高。8 卡 H100 的硬件采购成本是 30 万美元，运营成本是7.2 万美元或略低。
—— 贵，太贵了，不划算，没有性价比和市场机会。

## Slide 77: Semianalysis 分析
https://www.semianalysis.com/p/groq-inference-tokenomics-speed-but

## Slide 78: Semianalysis 分析

## Slide 79: 成本核算？
GPU 成本30~40% 为 HBM， Groq 按 SRAM 成本估算预计单卡 1200$。500 x Groq 总成本 60 万美金，60 万美金只能采购两台 NVIDIA H100。两台 NVIDIA H100 能跑出 500 tokens/s？

## Slide 80: 业界的通用看法
mackler：LLM 很不一样，直接摧毁了上面的美好故事的基本逻辑，不只是 scale 的问题，还有 KV-Cache 热数据。XXX，最大的劣势是 SRAM 容量实在太小了，成本也太高了。
—— 不妥，太不妥了，不符合 LLM 大语言模型场景。

## Slide 81: 市场策略的问题
推理聚焦 C 端用户已时延 Latency 优先， Groq 优势巨大；不以 时延Latency 重点则 XXX；
目前以时延 Latency 优先的应用还没有起来，需要等待大模型真正商业化落地；
AI手机场景要求 2ms/token 推理时延  H100 大吞吐低时延，只能使用 Groq；
场景对推理时延要求不严格（5 Tokens/s），H100 和 Groq 都满足，需要考虑性价比；

## Slide 82: 用户场景
推理服务提供商提供自有芯片，芯片成本则是推理硬件成本。购买 NV 提供推理服务，其售价则是成本价，当卖铲人还是铲沙者？

## Slide 83: 思考
不能看GPU H100和Groq的直接对比，因为两者不等的。
 | Groq | H100
制造工艺 | 14nm | 4nm
芯片尺寸 | 25*29 mm | 814*814 mm
Wafer 倍数 | 900 | 1
访存速度 | 80TB/s | 3.35 TB/s
latency 时延 | 10 | 1
HMB | None | 96G
场景 | 推理 | 训练 + 推理
Groq可以打3折以上成本，SRAM 比 STDcell shrink 系数更小。4nm SRAM 密度比 14nm 高，4nm工艺情况下不需要572卡。
1张wafer大约6000美元成本。1颗不到100美元。
Groq主打的是快，不完全是便宜（虽然也比Amazon Bedrock的API定价便宜了60% ）

## Slide 84: Groq 技术发展的问题
软件生态：2020 年投产流片的芯片，2023/24 适配 LLM 用 2/3年构建软件体系，AI 系统配套；
功耗和散热：成为核心成本，如比特币矿机工厂相似，3-10年电力成本将会超过芯片成本；

## Slide 85: 对 Groq 洞察总结
短期内不看好 Groq 此类的 DSA，长期大模型应用落地特别是 AI-Agent 是个很好的技术方向；
主要矛盾并不是 LLM 的技术和 Tokens/s 成本，而是应用短期无法落地；

## Slide 86: 对产业的思考与洞察
展望 AI Agent：LLM 未来通过 AI-Agent 落地（具身智能），如 Groq 的 ASIC 将会成为 LLM 主流芯片方案，单应用成本以 10X 级别下降；
下一代芯片：执行 LLM 最大问题内存不够，未来与 DDR 一起封装而非 HBM，在极低时延下进一步提升芯片吞吐，能够解决目前 LLM 的大部分技术问题；
服务提供商：自产芯片 + 推理服务的商业模式看来是比较具有经济价值（成本和消耗），所以推测百度 + 昆仑芯、腾讯 + 燧原、阿里 + 含光 对于新的技术架构蠢蠢欲动。