## Slide 1
AI 芯片
壁仞BR100架构
ZOMI

## Slide 2
Talk Overview
AI 计算体系
  深度学习计算模式
  计算体系与矩阵运算
AI 芯片基础
  通用处理器 CPU
  从数据看 CPU 计算
  通用图形处理器 GPU
  AI专用处理器 NPU/TPU
  计算体系架构的黄金10年
华为昇腾 NPU
  达芬奇架构
  昇腾AI处理器
谷歌 TPU
  TPU 核心脉动阵列
  TPU 系列架构
特斯拉 DOJO
  DOJO 架构
国内外其他AI芯片
  AI芯片的思考

## Slide 3
Talk Overview
国内其他 AI 芯片
  壁仞 芯片剖析
  寒武纪 芯片剖析
  燧原科技 芯片剖析
  AI 芯片架构的思考

## Slide 4: 目录 Context
什么是壁仞
壁仞产品形态
壁仞软件平台
RB100 芯片架构细节
对壁仞思考
国内其他 AI 芯片
  壁仞 芯片剖析
  寒武纪 芯片剖析
  燧原科技 芯片剖析
  AI 芯片架构的思考

## Slide 5: 产品形态

## Slide 6: 壁砺™ 100 vs NV A100/H100
 | BIREN BR100 | NV A100 | NV H100
制造工艺 | TSMC N7 @ 77B 1074mm^2 | TSMC N7 @ 54.2B 828mm^2 | TSMC N4@80B 814mm^2
算力 | 2048 TOPS @ INT8 1024 TFLOPS @ BF16 512 TFLOPS @ TF32+ 256 TFLOPS @ FP32 支持FP16, INT32, INT16等类型 | 624 TOPS @ INT8 312 TFLOPS @ BF16 312 TFLOPS @ FP16 156 TFLOPS @ TF32 支持 FP32、FP64 等类型 | 4000 TOPS @ INT8 2000 TFLOPS @ BF16 2000 TFLOPS @ FP16 1000 TFLOPS @ TF32 支持 FP32、FP64 等类型
多实例GPU | SVI | MIG(7个，每个10G) | MIG(7个，每个10G)
架构 | 壁立 | Ampere | Hopper
通用计算核心数 | 8192 Steam Processing | 6912 CUDA Core | 15872 CUDA Core
AI计算核心数 | 512 T-Core | 432 Tensor Core | 528 Tensor Core
缓存 | 300MB | 40MB L2 | 50MB L2
内存 | 64GB HBM | 80GB HBM | 80GB HBM
互联 | Blink 512GB/s | NVLink 600GB/s | NVLink 900GB/s
功耗 | 550W | 400W | 700W
接口 | PCIe Gen5 | SXM5 | SXM5
发布(量产) | 2022(2025?) | 2020(2021) | 2022(2023)

## Slide 7
4. RB100 芯片
架构细节

## Slide 8: BR100系列 芯片架构
PCIe5.0 新一代主机接口
BLink™ 点对点全互连技术
NoC 网格式多播片上互连
SPC 流式处理器簇
L2 Cache 分布式共享缓存
HBM2E 内存系统

## Slide 9: BR100系列 芯片架构

## Slide 10: BR100系列 SPC架构
4x64KB L1 Cache
8MB L2 Cache
16xEU
Thread Local Register
Load&Store Cache
Distributed&Scratchpad
16x Streaming Processing

## Slide 11: NVidia A100 架构
NV GPU L2 cache 一般在芯片中间，或者芯片边上，在 Memory Controller 旁边。

## Slide 12: BR100系列 SPC架构
Thread Local Register
Load&Store Cache
Distributed&Scratchpad
16x Streaming Processing
BR100设计为分布式缓存，在计算核附近，能够共享 cache，并通过片上 NoC 网络将其连在一起。
好处：让数据和计算单元很近，与此同时又在芯片层面实现数据共享（近存计算）；

## Slide 13: BR100系列 CU 结构
多个 EU 组成一个 CU（计算单元）
每个 CU 可包含 4/8/16 EU（执行单元）
CU 内线程组可以进行同步

## Slide 14: V-Core(Vector Core)，通用SIMT计算单元
Batch Norm
ReLU
Softmax
…
128K threads run on 32 SPCs
Cooperative Warps

## Slide 15: T-Core(Tensor Core)，专用 AI 计算单元
MM
Conv
…

## Slide 16: GEMM 计算架构
大尺寸的GEMM能增加数据 Reuse，提升数据复用度，减少外存带宽诉求和功耗
16 个 T-Core 组成一个 2D 的脉冲阵列
每个 T-Core 提供 2 组 8x8 外积计算
一个 SPC 相当于提供 64x64 的MM计算
缺点：GEMM不是越大越好

## Slide 17: Tensor Data Accelerator (TDA) 张量数据加速
TDA：Tensor Data Accelerator(TDA)，张量数据存取 L/S 加速专用硬件。
作用：负责计算单元的数据存取工作，实现数据地址计算、数据同步。让计算和数据搬动实现硬件异步。

## Slide 18: V-Core Warp 线程控制
Warps对寄存器文件进行分区，控制线程执行相同代码
Warps 执行不同的代码，在 EU 中可以灵活在寄存器文件中交换数据
标准的控制模式
C-Warp/Kernel 协作控制模式
通过Register File来直接传递数据，也就减少了数据的搬移

## Slide 19: NUMA/UMA 访存机制
权重数据由SPC共享
DoC多播加速权重数据读取，减号搬运
激活函数具有局部性，由SPC本地缓存读取，提升访问带宽
通过高带宽实现局部数据读取，减少 Memory Bound
NUMA
UMA

## Slide 20: 数据格式
  E8M15：指数位与FP32形同，位数比TF32多5位
  相比 TF32 拥有更高数据精度
  相比V100 TF32 有更高吞吐
  软件系统自动切换数据格式
  满足更多 AI 训练场景

## Slide 21
5. 对壁仞的思考

## Slide 22: 对格式的思考
数据格式：目前峰值算力主要来源是 1024 TFLOPS @ BF16 & 512 TFLOPS @ TF32+，跟主流计算芯片 FP16 & FP32 数据格式不完全一致，对部分模型需要重新预训练或者二次训练，算力的增长与成本的增加如何平衡？

## Slide 23: 对计算的思考
通用计算：通用计算能力是任何一款 GPU 芯片的根本，目前的测评过于强调 AI 能力，针对通用计算、HPC、科学计算等通用计算场景的软件兼容性、性能会呈现什么样的形式？
计算密集度：对AI计算进行流处理器优化，芯片电路面积上，会牺牲通用计算能力来换取 AI 计算峰值。最终会不会沦为类GPU架构下AI芯片？

## Slide 24: 对利用率的思考
Operational intensity(ops/byte)
MAC/Cycle
Peak
Performance
Number of Pes
Theoretical Peak Performance
Bandwidth(BW)
Bounded
Compute
Bounded
BW to PEs
MAC/data
Performance(ops/sec)
optimal

## Slide 25: 对利用率的思考
Give more than need：内部算力带宽超过外部数据带宽，作为重数据的AI应用利率猜测会维持一个较高水平，但是对于通用计算场景会不会导致有效算力的利用率急剧下降？
数据流近存计算：高速的片内带宽、较大的 SRAM 决定壁仞的芯片架构类似于数据流近存架构，主要面向类 GPU 计算模式的 AI 计算应用，软件栈相对于 CUDA 类似。带宽和计算平衡点在哪里？
Operational intensity(ops/byte)
MAC/Cycle
Peak
Performance
Number of Pes
Theoretical Peak Performance
Bandwidth(BW)
Bounded
Compute
Bounded
BW to PEs
MAC/data
Performance(ops/sec)
optimal

## Slide 26: Reference 引用&参考
https://zhuanlan.zhihu.com/p/551888300 陈巍谈芯：最新发布的壁仞GPU BR100参数深度对比和优势分析
https://www.eet-china.com/news/202208100913.html 详解壁仞刚刚发布的GPU
https://zhidx.com/p/341643.html 国产最强通用GPU来了
https://www.geekpark.net/news/306540 详解壁仞刚刚发布的 GPU
https://www.zhihu.com/question/547728200 如何评价壁仞科技发布的最大算力GPGPU BR100

## Slide 27
Notes: 27