## Slide 1
达芬奇内核
ZOMI

## Slide 2: About
昇腾 SOC 架构：昇腾 310 芯片 – 昇腾 910 芯片
AICore 的灵魂：达芬奇架构内部细节
AICore 计算模式：Vector 和 Cube 计算方法
昇腾服务器形态：节点互联拓扑

## Slide 3
AICoreの灵魂

## Slide 4: AI Core：计算单元的加速原理
Cube单元：绿色 X，代表两个数据间乘法运算，深蓝色 + 代表累加。浅蓝色矩阵 A，桔黄色矩阵 B，送入 Cube 单元后并行执行乘法运算，执行完后进行累加，放进地下累加器里。

## Slide 5: AI Core：计算单元的加速原理
Cube单元：目前 cube但愿为 16×16×16，通常矩阵乘中两矩阵很大，因此数据是分块（Tiling）送入 Cube 单元中。每送完一块，结果存放累加器，最后得到结果。

## Slide 6: AI Core：计算单元 Cube Unit
图例为一个矩阵 A 和另一个矩阵 B 间乘法运算 C=A*B。
在不同计算单元中实现该矩阵乘，其复杂度和运算效率差别很大。

## Slide 7: AI Core 在昇腾处理器中的位置

## Slide 8: AI Core 在昇腾处理器中的位置
昇 AI 腾处理器：
AI Core 是昇腾AI处理器计算核心，采用华为自研的达芬奇架构，通常也被叫做 DaVinci Core；
根据不同处理器版本，AI Core里计算、存储和带宽资源有不同规格。

## Slide 9: AI Core 架构总览

## Slide 10: 达芬奇架构主要部分
计算单元：包含矩阵计算单元、向量计算单元、标量计算单元。
存储系统： AI Core 片上存储单元和相应数据通路构成存储系统。
控制单元：计算过程提供指令控制，负责 AI Core运行。

## Slide 11
2.1 AI Core
计算单元

## Slide 12: AI Core：计算单元
AI Core 中执行单元，包括：Cube Unit（矩阵计算单元），Vector Unit（向量计算单元）和Scalar Unit（标量计算单元），完成 AI Core 中不同类型数据计算。

## Slide 13: AI Core：计算单元 Cube Unit
负责执行矩阵运算。Cube 每次执行可完成 fp16@16*16 与 16*16 矩阵乘，如 C=A*B，如果输入 int8，一次完成 16*32 与 32*16 矩阵乘，注意真正计算需要对 A/B/C 矩阵进行分块 Block。

## Slide 14: AI Core：计算单元 Vector Unit
负责向量运算：算力低于 Cube，灵活度高（如数学中求倒数、平方根等），Vector 所有计算源数据以及目标数据都会存储在 Unified Buffer 中，并按 32Byte 对齐。

## Slide 15: AI Core：计算单元 Scalar Unit
负责各类型标量数据运算和程序流程控制：算力最低，功能上类比小核 CPU，完成整个程序循环控制、分支判断、Cube/Vector 等指令地址和参数计算以及基本算术运算等。

## Slide 16: AI Core：计算单元 Accumulator
累加器：把当前矩阵乘结果与上一次计算中间结果相加， 可以用于完成卷积中加 bias 等操作。

## Slide 17
2.2 AI Core
存储单元

## Slide 18: AI Core：存储单元
AI Core采用大容量片上缓冲区设计，通过增大片上缓存数据量来减少数据从片外搬运到 AI Core 中频次，从而降低数据搬运过程中所产生的功耗和时延，有效控制整体计算能耗和提升性能。

## Slide 19: AI Core：存储单元
AI Core采用大容量片上缓冲区设计，通过增大片上缓存数据量来减少数据从片外搬运到 AI Core 中频次，从而降低数据搬运过程中所产生的功耗和时延，有效控制整体计算能耗和提升性能。

## Slide 20: AI Core 存储单元：存储控制单元、缓冲区和寄存器组成
存储控制单元：
通过总线接口直接访问 AI Core 外更低层级缓存，也可直通DDR/HBM 访问内存。
设置存储转换单元，作为AI Core内部数据通路传输控制器，负责AI Core内部数据在不同缓冲区间读写管理，以及完成一系列的格式转换操作，如补零，Img2Col，转置、解压缩等。

## Slide 21: AI Core 存储单元：存储控制单元、缓冲区和寄存器组成
输入缓冲区：
用于暂存需频繁复用数据，不需要每次都通过总线接口到 AI Core 外部读取；
从而减少 BUS 上数据访问频次，同时降低总线数据拥堵风险；
实现节省功耗、提高IO、提升性能效果；

## Slide 22: AI Core 存储单元：存储控制单元、缓冲区和寄存器组成
输出缓冲区：
用来存放神经网络中每层计算中间结果，从而在进入下一层计算时方便获取数据。
相比较 BUS 读取数据带宽低，延迟大，通过输出缓冲区可以极大提升计算效率；

## Slide 23: AI Core 存储单元：存储控制单元、缓冲区和寄存器组成
寄存器：
寄存器资源主要是标量计算单元在使用。

## Slide 24: AI Core 存储单元：数据通路
AI Core 完成一次计算任务，数据在 AI Core 中流通路径：
  达芬奇架构数据通路特点是多进单出，考虑到神经网络计算，输入数据种类多且数量大，可通过并行输入来提高数据流入效率。
  与此相反，将多种输入数据处理完后只生成输出特征矩阵，数据种类相对单一，单输出数据通路，可以节约芯片硬件资源。

## Slide 25: AI Core 存储单元：数据通路
图中达芬奇架构中一个AI Core内完整的数据传输路径。包含DDR/HBM，以及L2缓冲器，这些都属于AI Core核外的数据存储系统。
图中其他各类型的数据缓冲器都属于核内存储系统，包括了多个通用和专用的寄存器。

## Slide 26
2.3 AI Core
控制单元

## Slide 27: AI Core：控制单元
控制单元主要组成部分为系统控制模块、指令缓存、标量指令处理队列、指令发射模块、矩阵运算队列、向量运算队列、存储转换队列和事件同步模块。

## Slide 28: AI Core 控制单元：存储控制单元、缓冲区和寄存器组成
系统控制模块：
控制任务块（AI Core最小任计算务粒度）的执行进程，在任务块执行完成后，系统控制模块会进行中断处理和状态申报。如果执行过程出错，会把执行的错误状态报告给任务调度器；

## Slide 29: AI Core控制单元：存储控制单元、缓冲区和寄存器组成
指令缓存：
在指令执行过程中，可以提前预取后续指令，并一次读入多条指令进入缓存，提升指令执行效率；

## Slide 30: AI Core控制单元：存储控制单元、缓冲区和寄存器组成
标量指令处理队列：
指令被解码后便会被导入标量队列中，实现地址解码与运算控制，这些指令包括矩阵计算指令、向量计算指令以及存储转换指令等；

## Slide 31: AI Core控制单元：存储控制单元、缓冲区和寄存器组成
指令发射模块：
读取标量指令队列中配置好的指令地址和参数解码，然后根据指令类型分别发送到对应的指令执行队列中，而标量指令会驻留在标量指令处理队列中进行后续执行；

## Slide 32: AI Core控制单元：存储控制单元、缓冲区和寄存器组成
指令执行队列：
指令执行队列由矩阵运算队列、向量运算队列和存储转换队列组成，不同的指令进入相应的运算队列，队列中的指令按进入顺序执行；

## Slide 33: AI Core控制单元：存储控制单元、缓冲区和寄存器组成
事件同步模块：
时刻控制每条指令流水线的执行状态，并分析不同流水线的依赖关系，从而解决指令流水线之间的数据依赖和同步的问题。

## Slide 34
04 小结与思考

## Slide 35: 思考
AICore 是专门针对矩阵乘 MAC 进行运算，跟英伟达的 Tensor Core 区别在哪里？
了解完 NPU AICore 和 TPU 脉动阵列，你觉得 NPU/TPU 跟 GPU 的本质区别在哪里？