## Slide 1
萝卜快跑 之案
端到端自动驾驶
ZOMI

## Slide 2: 关于自动驾驶内容
端到端自动驾驶落地难点在哪？
百度萝卜快跑与特斯拉的RobotTaxi 比较如何？

## Slide 3
采访多个路人甲，对自动驾驶的看法（一本正经胡说八道）

## Slide 4
01.
从萝卜快跑
到自动驾驶

## Slide 5: 萝卜快跑出圈时间线
2022 年 8 月，百度“萝卜快跑”在武汉和重庆正式开启车内无安全员的自动驾驶付费出行服务。
长江日报 2023 年 12 月报道，截至2023年9月底，“萝卜快跑”已开通东西湖区、汉阳区等江北核心区域的贯通运营，在武汉接到逾34万个订单，是“萝卜快跑”全国城市之最。
2023年12月13日，武汉市经信局的资料显示：武汉已成为全球最大的无人驾驶运营服务区，也是百度无人驾驶最大的运营服务区。
2024年5月15日“Apollo Day” 百度进一步迭代自动驾驶大模型，发布全球首个面向全无人自动驾驶的端到端大模型Apollo ADFM（Autonomous Driving Foundation Model），L4自动驾驶。

## Slide 6: 新一代嘴王
2024年5月15日“Apollo Day” 百度进一步迭代自动驾驶大模型，发布全球首个面向全无人自动驾驶的端到端大模型Apollo ADFM（Autonomous Driving Foundation Model），L4自动驾驶。王云鹏表示百度对“RobotTaxi”特别期待，也非常欢迎，不过也在安全方面，隔空向特斯拉下了战书：
特斯拉想要做到当前百度的全无人运营水平，还是需要挺长时间，少则3年、多则5载，如果不信可以先来武汉跑一跑。

## Slide 7: 新一代嘴王

## Slide 8: 怎么可以少得了华为嘴哥
预测决策规划内部的端到端，而不是端到端的自动驾驶

## Slide 9: 嘴王背后男人，始作俑者

## Slide 10: 自动驾驶等级划分
通俗地，L1-L2级属辅助驾驶，目前国内大多数车企自动驾驶水平处于L2水平，司机不可或缺。
L4绝大部分场景下，车辆可实现自动驾驶，不需要人类司机干预，即到L4级别，才可以称为自动驾驶。
L5是在任何场景下，都可以实现自动驾驶。

## Slide 11: 搞清楚概念哦
萝卜快跑：萝卜快跑自动驾驶出行服务平台（Robot 萝卜谐音梗）
百度阿波罗：百度自动驾驶平台 Apollo， 提供智能驾驶解决方案及汽车智能化产品
特斯拉 FSD：特斯拉 FSD（Full-Self Driving ） 全自动驾驶解决方案

## Slide 12: 搞清楚概念哦
端到端自动驾驶：端到端自动驾驶
大模型自动驾驶：用大模型来实现自动驾驶
纯视觉自动驾驶：适用纯视觉作为输入的自动驾驶
端到端自动驾驶、大模型自动驾驶和纯视觉自动驾驶没有任何必然联系。三者之间有一些关联，但不等同。
三个概念完全独立存在，端到端自动驾驶系统不一定是传统意义上适用大模型驱动，也不一定就是纯视觉。

## Slide 13
02.
自动驾驶
硬件平台

## Slide 14: Apollo RT6：萝卜快跑使用的方案
Apollo RT6：8个激光雷达、12个摄像头、6个毫米波雷达和12个超声波传感器，计算平台算力达到1200TOPS。
为了确保能够启动真正意义上无人驾驶运营，车型拥有电源、通讯、制动、转向、架构、计算单元和传感器七重冗余。

## Slide 15: Apollo RT6：萝卜快跑使用的方案
感知系统：配备了多颗高精度激光雷达、摄像头、毫米波雷达等传感器，形成了一个全方位的感知网络。这些传感器能够实时感知周围环境的动态变化，为车辆提供精确的位置和障碍物信息。
控制系统：车辆内部的中央处理器（CPU）和高性能计算平台是无人驾驶汽车的大脑。它们负责接收传感器数据，进行实时处理和分析，并根据预设的算法生成相应的控制指令。
执行机构：执行机构包括转向系统、制动系统、动力系统等，它们根据中央处理器的指令，精确地控制车辆的行驶状态。

## Slide 16: 特斯拉 Model3 硬件
相比HW3.0，HW4.0略大并开始变得规整扁平化，安装点由原来的三个变成了四个，水冷的进出水口也有所调整。两代硬件接口也有很大变化，HW3.0原本有9个摄像头接口，而HW4.0增加到了12个，每个插口上都标记了摄像头的连接位置，比如F-SVC，L-SVC，R-FF-Rear 等，其中一个标注为备用。

## Slide 17: 特斯拉 Model3 硬件

## Slide 18: 特斯拉 Model3 硬件

## Slide 19: 特斯拉 Model3 硬件

## Slide 20
03. 级联 vs 端到端

## Slide 21: 传统自动驾驶系统
  高精地图（Mapping）
  感知（Perception）
  定位（Localization）
  目标跟踪（Tracking）
  行为规划（Predicting）
  路径规划（Path Planning）
  决策（Decision Making）
  控制（Controls）
  仿真和测试（Simulation）

## Slide 22: 传统自动驾驶系统：级联式
每个模型都要专门进行训练、优化、迭代，随着模型不断进化，参数量提高和数据量增加，所需研发投入大，研发成本高。
模块化架构可以看做级联流水线，模型的输入参数，是前级模型的输出结果。如果前级模型输出结果有误差，会影响下一级模型输出，导致累计级联误差，最终影响系统性能。

## Slide 23: 端到端方式
通过一个模型实现流程中多个模型的功能。该模型可以接收传感器数据（图像、激光雷达等）作为输入，并输出车辆控制指令（如方向盘角度、刹车和加速等）。通过大规模数据集和训练算法，模型能够学习从感知到控制的完整驾驶策略。

## Slide 24: 级联方案与端到端方案对比
 | 级联 | 端到端
算法类型 | 模型算法 + 规则判断 | 模型算法 + 数据驱动
安全性 | 高 | 未知
可解释性 | 高 | 低
响应时延 | 中 | 高
算法难度 | 中 | 高
训练难度 | 中 | 高
评测手段 | 相同 | 相同
累计误差 | 高 | 无

## Slide 25
04. 百度 vs 特斯拉
萝卜快跑 vs RobotTaxi

## Slide 26: 百度 Apollo ADFM
Apollo ADFM 多模感知大模型，分为感知大模型和规划决策大模型两个部分。
  感知大模型包括检测、跟踪、理解、建图基本能力；
  规划决策大模型实现合规避障、博弈、预判等基本能力；
  链路模型综合输出多元环境信息，生成执行轨迹。
根据百度说法，基于大模型技术重构自动驾驶，可以兼顾技术的安全性和泛化性，做到安全性高于人类驾驶员10倍以上，实现城市级全域复杂场景覆盖。

## Slide 27: 百度 Apollo ADFM
Apollo ADFM 多模感知大模型，分为感知大模型和规划决策大模型两个部分。
  感知大模型包括检测、跟踪、理解、建图基本能力；
  规划决策大模型实现合规避障、博弈、预判等基本能力；
  链路模型综合输出多元环境信息，生成执行轨迹。
根据百度说法，基于大模型技术重构自动驾驶，可以兼顾技术的安全性和泛化性，做到安全性高于人类驾驶员10倍以上，实现城市级全域复杂场景覆盖。

## Slide 28: 百度 Apollo ADFM

## Slide 29: Tesla FSD
端到端感知：输入是图像和传感器的数据，直接输出速度、tracking 结果，避免 Rule-based 的测速测距
感知到 Planning 的端到端：输入是图像和传感器的数据，直接输出方向盘、油门刹车的控制信号

## Slide 32: 百度 vs 特斯拉 & 萝卜快跑 vs RobotTaxi
 | 百度萝卜快跑 | 特斯拉 RobotTaxi
算法 | 融合后级联 + 规则判断 | 端到端大模型 + 规则垫底
技术创新性 | 中 | 高
国内大面积铺开 | 低 | 低
可解释性 | 高 | 低
响应时延 | 中 | 高
算法难度 | 中 | 高
算力资源 | 中 | 高
累计误差 | 高 | 无

## Slide 33
05. 技术思考

## Slide 34: 谁在 All in，谁在观望
理想汽车董事长兼 CEO 李想发表关于自动驾驶技术路线新思考：
  端到端+VLM（视觉语言模型）+生成式的验证系统，会是未来整个物理世界机器人最重要技术架构和技术体系
小鹏汽车宣布上车的端到端大模型由三部分组成：
  分别是神经网络 XNet（感知和语义），规控大模型 XPlanner 和大语言模型 XBrain（大场景认知）
特斯拉提出完全依赖神经网络端到端大模型：
  真正意义的端到端 AI，代码从 30 万行缩减到 2K，解决 corner case。
蔚来单独设立大模型部，负责端到端模型研发：
  原感知部门和规控部门下模型部合并，取消按功能（感知、地图、数据、规控等）划分。

## Slide 35: 思考点
端到端大模型最大难点是什么？
  算力上，Musk表示目前 FSD 最大限制因素是算力，2024年Q1财报会议Tesla透露如今已有35000块H100计算资源，在2024年底将达到85000块。
对组织如何变革？
  目前大部分L4自动驾驶，自动驾驶团队组织架构以模块化为主，分为感知组、预测组、定位组、规划控制组。端到端技术架构直接打破不同模块间壁垒，需要整合全部来适应新技术范式。