## Slide 1
业界具身
技术路线解析

## Slide 3: 具身智体的典型架构

## Slide 4: 具身智能涉及知识点
具身机器人；具身模拟器；具身感知；具身交互；具身智体；模拟到现实，包括具身WM、数据以及控制。

## Slide 5: 具身智能 Embodied Intelligence
具身智能（Embodied Intelligence）高级机器智能形式，它使机器人能够像人类一样感知和理解环境，并通过自主学习和适应性行为来完成任务。机器人的能力和实现过程抽象为：
感知 - 决策 - 执行

## Slide 6
01 具身感知

## Slide 7: 具身感知：理解场景、预测和执行
传统机器人的模式识别主要识别图像中的目标。具身感知的智体必须在物理世界中移动并与环境互动，需要对 3D 空间和动态环境有更透彻的理解。
具身感知需要具备视觉感知和推理能力，理解场景中的三维关系，并基于视觉信息预测和执行复杂任务。

## Slide 8: 具身感知：理解场景、预测和执行
传统机器人的模式识别主要识别图像中的目标。具身感知的智体必须在物理世界中移动并与环境互动，需要对 3D 空间和动态环境有更透彻的理解。
具身感知需要具备视觉感知和推理能力，理解场景中的三维关系，并基于视觉信息预测和执行复杂任务。
主动感知
被动感知

## Slide 9: 具身主动感知：视觉SLAM、3D场景理解、主动探索

## Slide 10: 具身被动感知：3D视觉 Grounding
二阶段3D Grounding
一阶段 3D Grounding

## Slide 11: 具身被动感知：视觉语言导航 Visual Language Navigation
VLN 要求机器人理解复杂多样的视觉观察，同时解释不同粒度的指令。视觉信息可以是过去轨迹的视频，也可以是一组历史当前观测图像。

## Slide 12
02. 具身决策
aka 具身智体

## Slide 13: 具身智体的典型架构

## Slide 14: 具身决策
智体被定义为能够感知环境并采取行动以实现特定目标的自主实体。大模型进一步扩大了智体在实际场景中的应用。
多模态大模型的智体被具身化为物理实体时，能够有效地将大模型能力从虚拟空间转移到物理世界，从而成为具身智体。

## Slide 15: 具身决策
为了完成任务，具身智体通常涉及以下过程：
  将抽象而复杂的任务分解为具体子任务，即高层具身任务规划。
  利用具身感知和具身交互模型，逐步实施子任务，即低层具身行动规划。

## Slide 16: 具身决策

## Slide 17
03. 具身执行
aka 具身交互

## Slide 18: 具身执行 or 具身交互
智体在物理或模拟空间中与人类和环境互动的场景，采取具体执行的动作。
任务问答
具身抓取

## Slide 19: 具身交互：任务问答
智体在物理或模拟空间中与人类和环境互动的场景。e.g. 具身问答任务中，智体需要从第一人称视角探索环境，收集回答问题所需的信息；
具有自主探索和决策能力的智体，不仅要考虑采取哪些行动来探索环境，还需决定何时停止探索以回答问题。

## Slide 20: 具身交互：任务问答

## Slide 21: 具身交互：具身抓取
根据人类指令执行操作，如抓取、放置目标；需要语义理解、场景感知、决策和鲁棒控制规划。
具身抓取方法将传统机器人运动学抓取与 LLM/VLM/MLM 等大模型结合，使智体能够在多感知器下执行抓取任务。

## Slide 22
04. 技术路线
选择案例

## Slide 23: 业界前言技术路线：当前具身智能算法路径主要分为两条
OpenAI 与 Figure 合作为代表的分层决策模型
Google RT-2 为代表的端到端模型，e.g. PaLM-E

## Slide 24
路线选择 1

## Slide 26: Figure 技术方案
high-level planer 多模态大模型感知决策同时实现，模型整合任务、环境和本体感知信息；
low-level policy 使用 RL 模型作为具身模型，实现从大模型的环境感知到动作的规划；
最后，传统运动控制算法 whole body controller 输出机器人控制的力矩实现最终动作。

## Slide 27: Figure 技术方案
Figure 技术方案里面，分为 high-level internet-pretrained models + learned visuomotor policies。
分层架构实现难度相对简单，逻辑结构清晰
不同步骤间融合和一致性，是主要难点
优点
缺点

## Slide 28
路线选择 2
https://palm-e.github.io/#demo

## Slide 29: PaLM-E: An Embodied Multimodal Language Model
先在大规模互联网数据上预训练 VLMs，然后在机器人任务上微调。
输入是任务和对象的组合，输出是一系列动作。
利用大模型完成从输入到感知、推理、决策和行为指令输出的全过程。

## Slide 30: PaLM-E: An Embodied Multimodal Language Model
该模型的基座是之前 google 发布的预训练模型 PaLM（5620 亿），然后接上机器人，也就是具身（Embodied），所以该模型的名字为 PaLM-E（PaLM + Embodied）
PaLM-E 通过分析来自机器人摄像头的数据来实现这一点的，整个过程不需要对场景表示进行预处理。这样一来，就不需要人类进行预处理对数据做出注释，机器人控制更加自主。

## Slide 31: PaLM-E: An Embodied Multimodal Language Model

## Slide 32: PaLM-E: An Embodied Multimodal Language Model

## Slide 33: PaLM-E: An Embodied Multimodal Language Model

## Slide 34: PaLM-E: An Embodied Multimodal Language Model
E2E 方案看起来更加完美，减少误差传递；
具身大模型观察到了能力涌现能力；
Scaling Law 是其智能迭代一条稳定路径。
需要海量数据进行训练才能逐渐泛化；
全程调用大模型，资源消耗巨大；
机器人调用万亿规模大模型执行动作缓慢。
优点
缺点

## Slide 35
05. 思考与总结

## Slide 36: 具身智能中，硬件是一切的基础

## Slide 37: 数据工程问题
数据稳定性：需要自研高性能稳定硬件。如果硬件非自研，采集到的数据不适配，一旦硬件规格修改，需要重新采集数据。跨硬件算法目前还处于论文阶段。
数据工程： 涉及数据采集、数据管理、数据处理、数据组织以及与大模型和控制算法的闭环开发，需要强大数据组织能力团队。目前国内对数据研究的团队较少。

## Slide 38: 选择完算法路线的下一个难点
无论何种算法方案，都需要搭建起一套完整数据收集系统，形成数据飞轮，这一套完整循环框架是当前具身智能公司的算法核心竞争力。

## Slide 39: 具身智能的估值
因估值逻辑如下，硬件、数据、算法分别都是0～1分：
硬件：如果没有自研硬件，从底层会严重受制于硬件公司；除非科研，产业落地会收到极大影响。
数据：看核心团队有没有大规模数据工程经验，数据工程经验积累尤为重要。
算法：要有顶级算法团队，即使使用开源算法，也需要顶级算法团队去消化适配。